## Slide 1
计算机组成原理
周知
zhouzhi9@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第五章 存储器层次结构（六）

## Slide 2
上讲回顾
回顾内容
  5.4 虚拟存储器
    虚拟存储器的基本概念
      按需调页
      虚拟地址空间
    虚拟存储器组织方式
      三种方式：页式、段式、段页式
    逻辑地址—物理地址的转换
      页表
      缺页处理
      快表

## Slide 3
本节概要
重点内容
  5.5 并行主存系统
基本要求
掌握并行主存系统
理解cache一致性

## Slide 4: 回顾——5.4.1 虚拟存储器的基本概念
分页（Paging）
  基本思想
  内存分成固定长且较小的存储块，每个进程也划分成固定长的程序块
  程序块(页/page)可装到主存可用的存储块(页框/page frame)中
  无需用连续页框来存放一个进程
  操作系统为每个进程生成一个页表
  通过页表(page table)实现逻辑地址向物理地址转换(Address Mapping)
  逻辑地址(Logical Address)：程序中的指令所用的地址
  物理地址(physical Address)：存放指令或数据的实际内存地址

## Slide 5: 回顾——5.4.1 虚拟存储器的基本概念
虚拟存储技术的实质
  程序员在比实际主存空间大得多的逻辑地址空间编写程序
  程序执行时，把当前需要的程序段和相应的数据块调入主存，其他暂不用的部分存放在磁盘上
  指令执行时，通过硬件将逻辑地址(亦称虚拟地址或虚地址)转化为物理地址(亦称主存地址或实地址)
  在发生指令或数据访问失效时，由操作系统进行主存和磁盘之间的信息交换

## Slide 6: 回顾——5.4.3 快表（TLB）
转换后备缓冲器TLB(Translation Lookaside Buffer)
  每次虚拟存储器的访问带来两次存储器访问：一次访问页表，
  一次访问所需的数据（或指令），速度太慢
  依靠页表的访问局部性，提高访问页表的性能
  解决办法：使用Cache来存储最近使用的页表项，称为TLB

## Slide 7
5.5 并行主存系统

## Slide 8: 5.5.1 并行主存系统
存储器与CPU速度差距愈来愈大!!!
CPU工作速度很快，主存速度比较慢(差1～2个数量级)，CPU访问主存时，往往需要等待
解决内存访问速度慢的措施：
  提高主存芯片本身的速度
  在主存和CPU之间加入Cache
  采用并行结构技术

## Slide 9: 5.5.1 并行主存系统
主存性能一直是计算机的重要性能指标之一，决定着计算机系统的整体性能
  计算机系统期望主存：速度快、容量大、可靠性高、成本低
  但从计算机实现技术来看，存在两个现实：
    主存速度的提高总是远远落后于CPU速度的增长
    主存容量的扩大总是远远满足不了软件的日益膨胀
  结论：单从存储技术本身提高主存速度和容量，已经很难满足计算机系统的实际需求

## Slide 10: 5.5.1 并行主存系统
  1、层次式存储系统
  Cache —— 主存 层次
  主存 —— 辅存 层次（虚拟存储技术，扩大用户编程的逻辑空间）
  2、多体(多模块)并行交叉编址的主存储器
从存储系统结构上想办法？

## Slide 11: 5.5.1 并行主存系统
多体存储器
由若干个小存储体组成，共用MAR和MDR，同一套读/写控制电路、地址缓存、地址译码，不能提高数据访问速度
不能提高访问速度！

## Slide 12: 5.5.1 并行主存系统
双端口存储器
一个存储器中提供两套独立工作的读/写控制电路、地址缓存、地址译码，两个读写端口，根据地址线和数据线能同时进行两个数据的读/写
通常作为双口RAM或指令预取部件

## Slide 13: 5.5.1 并行主存系统
  多模块存储器(多体交叉)
    包含多个小存储体/模块，每个体有自己的MAR、MDR和读写电路
    多个存储模块可独立并行工作
    能够提高数据访问速度
  编址方式
  连续编址（高位交叉访问）
  交叉编址（低位交叉访问）

## Slide 14: 5.5.1 并行主存系统
连续编址方式——高位交叉访问存储器
  实现方法：用主存地址码的高位区分存储体号，低位表示模块内的地址
M0
地址
0
1
…
…
n-1
M1
n
n+1
…
…
2n-1
M2
2n
2n+1
3n-1
M3
3n
3n+1
4n-1
…
…
…
…
地址译码
体内地址
体号
  扩大了存储器容量
连续字在一个模块中；
各个体并行工作

## Slide 15: 5.5.1 并行主存系统
存储地址连续的数据落在同一存储体内，容易发生访存冲突，并行存取的可能性很小
    访存冲突，就是同时有两个或两个以上访存地址指向同一存储体，不能同时进行访存
用于非共享主存(即每个处理机仅享用统一编址主存的部分连续地址空间)和专用Cache的多处理机系统中
连续编址方式——高位交叉访问存储器

## Slide 16: 5.5.1 并行主存系统
交叉编址方式——低位交叉访问存储器
实现方法：用主存地址码的低位区分存储体号，高位表示模块内地址
M0
地址
0
4
…
…
4n-4
M1
1
5
…
…
4n-3
M2
2
6
4n-2
M3
3
7
4n-1
…
…
…
…
地址译码
体号
体内地址
连续字分布在多个体中；
各个体轮流编址、并行工作
    提高存储器访问速度

## Slide 17: 5.5.1 并行主存系统
存储地址在同一存储体中不连续，以存储体个数（如：m）为模交叉编址
连续的程序或数据将交叉存放在m个存储体中，可实现以m为模的交叉并行存取，访存冲突的概率很小
为充分发挥并行性，多数计算机都采用低位交叉编址方式
交叉编址方式——低位交叉访问存储器

## Slide 18: 5.5.1 并行主存系统
m个存储体分时启动：一般采用流水线方式工作。每存储体的启动间隔为：t＝
在不改变每个体的存取周期前提下，提高存储器的带宽
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3
交叉编址方式——低位交叉访问存储器

## Slide 19: 本章总结1
存储器的分类
  按存取方式分：随机、顺序、直接、相联
  按存储介质分：半导体、磁表面、激光盘
  按信息可更改性：可读可写、只读
  按断电后可否保存：易失、非易失
  按功能/容量/速度分：寄存器、Cache、主存(内存)、辅存(外存)
存储器的分层结构
  速度从快到慢、容量从小到大、价格从贵到便宜，按与CPU连接的距离由近到远的顺序，构成的分层次结构为：
  寄存器→Cache→主存→磁盘→光盘、磁带
  多体交叉编址存储器
    连续编址、交叉编址

## Slide 20: 本章总结2
半导体随机存取存储器的组织
  存储元(记忆单元)→存储芯片→存储模块(内存条)→存储器
存储器芯片与CPU的连接
  地址线的连接：芯片在字方向上扩展，低位用于芯片内地址、高位用于片选逻辑，送到片选信号译码器，译码输出连到芯片的片选信号引脚上
  数据线的连接：芯片在位方向上扩展，分别连到位扩展的芯片上
  控制线的连接：读/写信号、主存/IO访问信号等经过组合连到芯片相应的引脚
只读存储器：MROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash ROM

## Slide 21: 5.4.3 快表（TLB）
  1. 某计算机系统有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位，页大小为128B，TLB采用四路组相联方式，共16个页表项， L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 Data Cache中部分内容如图示。请问:
  (1)虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引?
虚拟地址中第15~7位表示虚拟页号，第6~0位表示页内偏移
15 7 6 0
虚拟页号
页内偏移

## Slide 22: 5.4.3 快表（TLB）
  1. 某计算机系统有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位，页大小为128B，TLB采用四路组相联方式，共16个页表项， L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 Data Cache中部分内容如图示。请问:
  (1)虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引?
由于TLB共16个页表项，采用四路组相联方式， 即分为4组（需2位索引），第8~7位表示TLB索引；虚拟页号中第15~9位表示TLB标记
TLB标记 | TLB索引 | 页内偏移
15 9 8 7 6 0
虚拟页号
页内偏移

## Slide 23: 5.4.3 快表（TLB）
  1. 某计算机系统有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位，页大小为128B，TLB采用四路组相联方式，共16个页表项， L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 Data Cache中部分内容如图示。请问:
  (2)物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移?
11 7 6 0
主存物理地址中第11~7位表示物理页号，第6~0位表示页内偏移
物理页号
页内偏移
主存页／辅存页

## Slide 24: 5.4.3 快表（TLB）
  1. 某计算机系统有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位，页大小为128B，TLB采用四路组相联方式，共16个页表项， L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 Data Cache中部分内容如图示。请问:
  (3)主存物理地址是如何划分标记字段、行索引字段和块地址字段的?
由于Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行，主存物理地址：
第11~6位为标记字段、5~2位为行索引字段、1~0位为块地址字段
Tag标记 | Cache行 索引 | 块内偏移
11 6 5 2 1 0
物理块号
块内偏移
主存块/Cache行

## Slide 25: 5.4.3 快表（TLB）
  1. 某计算机系统有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位，页大小为128B，TLB采用四路组相联方式，共16个页表项， L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 Data Cache中部分内容如图示。请问:
  (4)CPU从地址067AH中取出的值是多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 26: 5.4.3 快表（TLB）
组号 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位
0 | 03 |  | 0 | 09 | 0D | 1 | 00 |  | 0 | 07 | 02 | 1
1 | 03 | 2D | 1 | 02 |  | 0 | 04 |  | 0 | 0A |  | 0
2 | 02 |  | 0 | 08 |  | 0 | 06 |  | 0 | 03 |  | 0
3 | 07 |  | 0 | 63 | 0D | 1 | 0A | 34 | 1 | 72 |  | 0
(a) TLB：四路组相联，四组，16个页表项
(b) 部分页表
(开始的16项)
虚拟地址067AH
=0000011 00 1111010B
TLB标记 | TLB索引 | 页内偏移
15 9 8 7 6 0
虚拟页号
页内偏移
(1)查TLB：0组TLB Miss

## Slide 27: 5.4.3 快表（TLB）
组号 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位
0 | 03 |  | 0 | 09 | 0D | 1 | 00 |  | 0 | 07 | 02 | 1
1 | 03 | 2D | 1 | 02 |  | 0 | 04 |  | 0 | 0A |  | 0
2 | 02 |  | 0 | 08 |  | 0 | 06 |  | 0 | 03 |  | 0
3 | 07 |  | 0 | 63 | 0D | 1 | 0A | 34 | 1 | 72 |  | 0
(a) TLB：四路组相联，四组，16个页表项
(b) 部分页表
(开始的16项)
虚拟地址067AH
=0000011 00 1111010B
TLB标记 | TLB索引 | 页内偏移
15 9 8 7 6 0
虚拟页号
页内偏移
(2)查页表：虚页号0CH，页框号19H

## Slide 28: 5.4.3 快表（TLB）
组号 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位
0 | 03 |  | 0 | 09 | 0D | 1 | 00 |  | 0 | 07 | 02 | 1
1 | 03 | 2D | 1 | 02 |  | 0 | 04 |  | 0 | 0A |  | 0
2 | 02 |  | 0 | 08 |  | 0 | 06 |  | 0 | 03 |  | 0
3 | 07 |  | 0 | 63 | 0D | 1 | 0A | 34 | 1 | 72 |  | 0
(a) TLB：四路组相联，四组，16个页表项
(b) 部分页表
(开始的16项)
虚拟地址067AH
=0000011 00 1111010B
物理地址0CFAH =11001 1111010B
Tag标记 | Cache行 索引 | 块内偏移
物理块号
块内偏移

## Slide 29: 5.4.3 快表（TLB）
(C) L1 Data Cache：
直接映射方式，块大小为4B，共16行
(3)查cache，0E行Hit：值为2D4A4555H
物理地址0CFAH
=11001 1111010B

## Slide 30: 补充题
假定某计算机中主存采用8 体交叉存储方式，每个体一次能读出128 位，每个Cache 行中主存块大小为128B。CPU 和主存之间采用同步总线，总线宽度为128 位，一次Cache 行读(即从主存读一个主存块)的过程如下：
a)花一个总线时钟周期发送首地址到主存；
b)主存控制器接受到地址后，启动第一个模块准备数据，并每隔一个总线时钟启动下一个模块准备数据。每个存储模块花10 个总线时钟准备好128 位数据，总线上传输一个128 位数据花一个总线时钟；
请问：该计算机的Cache 缺失损失至少为多少总线时钟周期？

## Slide 31
谢 谢！