## Slide 1
虚拟存储器（Virtual memory）
要运行的程序必须先调进内存，然后才能运行。
冯·若依曼(Von ·Nouma)
CPU
Disk
program
Memory
调入
运行

## Slide 2: Motivations
物理内存空间可能没有处理器可以跨越的那么大空间, 例如.
处理器32-bit地址编址，可以寻址4G bytes
但实际内存只安装了1GB
如果要同时运行许多程序，它们需要耗费的全部内存空间大于实际安装的内存容量怎么办？
术语:
运行的程序叫做进程(process)或线程(thread)
操作系统(OS) 控制这些线程
虚拟存储器：用户感觉到的不再是处处受主存容量限制的存储系统，而是一个容量充分大的存储器。

## Slide 3: Virtual Memory 虚拟内存
虚拟内存 - 内存层次结构的下一级：
为程序提供非常大的主内存的错觉：工作“页面”驻留在主内存中
， 其他的在磁盘上。
需求分页：提供运行大于主内存 (DRAM) 的程序的能力
隐藏机器配置之间的差异
还允许操作系统共享内存，不同程序之间进行保护
今天，对于保护而言，比内存层次结构更重要
每个进程都认为它自己拥有所有内存 （从历史上看，它早于缓存）

## Slide 4: 虚拟存储器小知识
  虚拟存储器源自于英国ATLAS计算机（1962年，英国曼彻斯特大学）的一级存储器概念。这种系统的主存为16千字的磁芯存储器
，但中央处理器可用20位逻辑地址对主存寻址。成为现在广为采用的虚拟存储器的雏形。
  1970年，美国RCA公司研究成功虚拟存储器系统
  1972年，IBM公司于在IBM370系统上全面采用了虚拟存储技术
  当前，虚拟存储器已成为计算机系统中非常重要的部分

## Slide 5: 虚拟存储器
  应用产生的地址是虚拟地址 virtual addresses (VAs)
    每个进程都认为它有自己的2N bytes 的地址空间
  内存访问使用物理地址 physical addresses (PAs)
  虚拟地址以某种粗粒度（页面）转换为物理地址
  操作系统为自己和所有其他进程控制 VA 到 PA 的映射
  逻辑上：在每次指令取指、加载load 、存储store之前执行转换
…
OS
…
App1 App2
…
VAs
OS controlled VAPA mappings PAs (physical memory)
每个程序编译在它自己的地址空间中(VAs)，运行时操作系统把虚拟地址转换为物理地址,代码可以装入内存的任意位置。

## Slide 6: Great Idea #3: Principle of Locality / Memory Hierarchy
Extremely fast Extremely expensive
Tiny capacity
Processor chip
Fast Priced reasonably Medium capacity
DRAM chip –e.g. DDR3/4/5 HBM/HBM2/3
Registers
CPU Cache Level 1 (L1) Cache
Level 2 (L2) Cache
Level 3 (L3) Cache
Physical Memory
Random-Access Memory (RAM)
Virtual Memory
Solid-State Memory (Flash)
Magnetic Disks
CPU
Core
Faster Expensive Small capacity
(Not so) Fast
Cheap Large capacity
SSD, HDD
Drives
延伸内存的层次结构

## Slide 7: 缓存与虚拟存储器
6
CACHING
Cache
Copy if popular
RAM
SWAPPING
6
(or SSD)
Hard disk
加载需要的代码/数据
Drop
Faster
More expensive
Lower capacity
Slower
Cheaper
Higher capacity
Swap out (RW) or drop (RO)
不从磁盘加载我们不需要的代码/数据
当内存紧张时，把再也不需要的东西推回到磁盘

## Slide 8: 内存管理的职责
Garcia, Nikolić
将虚拟地址映射到物理地址
保护:
  进程间的内存隔离
  每个进程都有专用的“私有”内存
  一个程序中的错误不会破坏另一个程序的内存
  防止用户程序干扰操作系统的内存
将内存交换到硬盘
  通过在磁盘上存储一些内容来产生更大内存的错觉
  硬盘通常比 DRAM 大得多且慢得多
    使用“聪明”的缓存策略

## Slide 9: 虚拟存储器要解决的问题
虚存空间与物理空间
  用户编程空间：用户编制程序时使用的地址称为虚地址或逻辑地址，其对应的存储空间称为虚存空间或逻辑地址空间。虚存空间的用户程序按照虚地址编程并存放在辅存中。
  物理内存空间：计算机物理内存的访问地址称为实地址或物理地址，其对应的存储空间称为物理空间或主存空间。
虚拟存储器要解决的问题
  虚存空间与物理空间之间的数据交换：交换哪些数据？每次交换多少？
  虚地址与实地址的转换问题：虚地址格式、实地址格式、怎么判断当前访问的虚地址对应的数据是不是在物理空间中，如何把虚地址转换为实地址？如何加速这种判断和转换？
  缺失处理和替换策略：访问的内容不在物理空间中怎么处理？

## Slide 10: 以页为单位
页 Page
内存管理硬件记录内存以页为单位，常常一页 4kB.
每次交换多少？

## Slide 11: Virtual Memory Organization
内存管理单元
0:
1:
N-1:
CPU
Load 0xf0
0:
1:
P-1:
Page Table
Virtual
Addresses
Store 0x10
Physical
Addresses
Address Translation:通过操作系统管理的查找表（页表）硬件将虚拟地址转换为物理地址
Disk

## Slide 12: 缓存中的块Blocks与 虚拟存储器中的页 Pages
在缓存中，我们处理以块(blocks)为单位
  现代系统一般 ~64B 为块大小
虚拟存储器中, 我们处理以页(pages)为单位
  现代系统中通常 ~4 KiB 为一页
常见的混淆点:
  Bytes,
  Words,
  Blocks,
  Pages
    都只是看待存储器的不同方式!

## Slide 13: Bytes, Words, Blocks, Pages
Computer Science 61C Fall 2016
Ex: 内存容量:16kB DRAM,
页:4kB ,Pages (for VM),
缓存块大小:128B blocks (for caches),
4B words (for lw/sw)
e 2
e 1
16
KiB
Word 31
Page 3 |  | 
Pag |  | 
Page1 |  | 
 | -­‐ 4096 Words | 
Page 0 |  | 
Block 31 |  | 
 | 一页有32块或有1024个字 | 
Block 0
Word 0
1 Memory
1 Page
1 Block
物理内存空间
大小：16KiB = 214
页大小：4KB = 212
虚地址空间
页大小：4KB = 212
虚拟地址 (virtual address)
用户编程的地址空间，又称逻辑地址。
每页的块blocks数量
4kB/128=32blocks
Cache的每行block
有128B=32W
内存有4页，32*4=128块。

## Slide 14: 地址转换问题
我们希望虚拟页可以映射到物理内存的任意位置，因此页面放置应该是完全关联的
  1GB 物理内存, 4KB 页大小，那么分成 256K = 218 页帧(2^30/2^12) (物理内存有218页），处理器4GB，虚拟页220 页
如果采用类似缓存技术处理方法
  TAG = VPN 存储每帧的虚拟页号，TAG = 20 + 1 = 21 bits, 标识位21，比较器218 个，硬件太庞大，不可行。
Frame 218-1
…
Frame 2
Frame 1
Frame 0
VPN offset
Page Frame #
218-1
=
=
=
=
=
Processor
Virtual Address
Physical Memory
V | Tag (VPN) | M
 | … | 
V | Tag (VPN) | M
V | Tag (VPN) | M
V | Tag (VPN) | M
2
1
0

## Slide 15
用户编程的地址空间，又称逻辑地址。
实地址格式
虚地址与实地址的转换问题
查表的全相联方式实现 look-up table
页表包含虚拟地址空间中每个固定大小页面的起始物理地址

## Slide 16
程序生成的（虚拟或逻辑）地址拆分为:
Job 1的虚拟页号
Job 1的页表
页表包含虚拟地址空间中每个固定大小页面的起始物理地址
物理内存页
Page Number
Offset
0
1
2
3
0
1
2
3
1
0
3
2
分页使得使用非连续物理内存页面存储大的连续虚拟内存空间成为可能
虚拟页作为表索引
查表的全相联方式实现 look-up table
Notes: Relaxes the contiguous allocation requirement.

## Slide 17: Page Tables 页表
VA 虚拟地址拆分为:
  VPN 虚拟页(upper bits) + 页内偏移: 取决于页大小(i.e. 4KB page)
MMU内存管理单元通过虚拟页号和页表基地址寄存器VPN & PTBR 访问内存中的页表，查取在内存中的物理页号 (i.e. 就像数组访问，虚拟页号VPN 作为地址索引: PTBR[VPN] )
  每个条目称为页表条目 (PTE)，保存物理帧号和簿记信息
物理帧与偏移量组合形成物理地址。对于 20 位 VPN，页表有多大? (See below)
VA
Offset w/in page
Virtual Page Number
31
12 11 0
页表大小
= 220 条目 * 18 bits
= approx. 220*4bytes = 4MB
PTBR = Page Table Base Reg.
PA
31
12 11
0
flags
20
Page Table in Main Memory
Other
18
Processor
0xc0008000
0xc0008000 Page Frame Number
PTBR[0] PTBR[1] PTBR[2]
…
PTE |  | 
PTE |  | 
0x0021b |  | 
… |  | 
0x00002
0x2d8
00 | 0x0021b Phys. Frame # | 0x2d8 Offset w/in page
PTBR = Page Table Base Reg
(页表基地址寄存器).

## Slide 18: Private Address Space per User
Virtual Address Space Pages for Job 1
Page Table
for Job 1
Physical Memory
Pages
0
1
2
3
0
1
2
3
1
0
1
3
3
3
2
0
0
2
2
1
Operating
System
Pages
Virtual Address Space Pages for Job 2
Page Table
for Job 2
0
1
2
3
0
1
2
3
Virtual Address Space Pages for Job 3
Page Table
for Job 3
0
1
2
3
0
1
2
3
Notes: Relaxes the contiguous allocation requirement.

## Slide 19: Page Table Entries 页表条目
每个进程有一个页表
典型页表中有装入位或有效位(Valid / Present ）、修改(Dirt)位、替换控制位(Referenced )、访问权限位(Protection)、禁止缓存位(Cacheable)、实页号(Page Frame Number)
页表在主存中的首址记录在页表基址寄存器中

## Slide 20: Page Tables Live in Memory
Virtual Address Space Pages for Job 1
Physical Memory
Pages
0
1
2
3
Page Table
for Job 1
1
0
1
3
3
2
0
2
Virtual Address Space Pages for Job 2
0
1
2
3
Page Table
for Job 2
简单的线性页表太大，所以常用分层页表（见后文）
现代操作系统常见的将页表放置在内核的虚拟内存中（页表可以交换到辅助存储）
Notes: Relaxes the contiguous allocation requirement.

## Slide 21: Linear Page Table
VPN
Offset
Virtual address
PT Base Register
VPN
Data word
Data Pages
Offset
PPN
PPN
DPN
PPN
PPN
PPN
Page Table
DPN
PPN
DPN
DPN
DPN
PPN
页表条目(PTE)包含:
  有效位表示页是否在内存
  PPN (物理页号) for a memory-resident page
  DPN (硬盘页号) for a page on the disk
  用于保护和使用的状态位
每当活动用户进程发生变化时，操作系统都会设置页表基址寄存器

## Slide 22
页的存储和查找
页内偏移
虚拟页号
11 0
31 12
虚拟地址
页表寄存器
物理地址
页内偏移
物理页号
11 0
29 12
有效位
物理页号

## Slide 23: 地址变换

## Slide 24: Virtual Memory Example
System:
  虚拟内存: 2 GB = 231 bytes
  物理内存空间: 128 MB = 227 bytes
  页大小: 4 KB = 212 bytes
Organization:
  虚拟地址: 31 bits
  物理地址: 27 bits
  页 offset: 12 bits
  # 虚拟页 Virtual pages = 231/212 = 219 (VPN = 19 bits)
  # 物理页 Physical pages = 227/212 = 215 (PPN = 15 bits)

## Slide 25: Virtual Memory Example
  虚拟内存: 2 GB = 231 bytes
  物理内存空间: 128 MB = 227 bytes
  页大小: 4 KB = 212 bytes

## Slide 26: 页表

## Slide 27: 页表转换例子
用虚拟页号VPN做页表的索引
页表给出PPN物理内存页号
页表位于物理内存，它的地址由页表基址寄存器 PTBR (Page Table
Base Register)给出
页内偏移在转换中不变

## Slide 28: 页表转换实例1
虚拟地址0x5F20的物理地址是什么?
首先找到页表入口地址，然后按照 VPN找到物理页
查找地址页表项的地址：
  PTBR + VPN*PTE-size
28

## Slide 29: 页表转换实例1
虚拟地址0x5F20的物理地址是什么?
  页内偏移12位
  0x5F20
  VPN = 5
  页表的第 5项 V=1表示物理页在内存中，取到0x0001的物理页号
  Physical address is 0x1F20

## Slide 30: 页表转换实例2
虚拟地址0x73E0的物理地址是什么?
0x73E0
  VPN=7
  页表第七项 V=0，表示VPN=7的页不在内存中，缺页。
  必须从硬盘交换到内存。

## Slide 31: Page Table Example
假设系统8-bit 虚拟地址 VAs, 10-bit 物理地址PAs, 32-byte的页大小.
VPN | P1-VAS
0 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
VA
Page
0x00
0x1F
0x20
0x3F
0x40
0x5F
0xE0
0xFF
1
7 |  | 4 | 0 |  |  |  |  | PFN | Phys Mem
 | VPN |  | Offset |  |  |  |  | 0 | VP 3
Table |  |  |  |  |  | V | Entry |  | 
 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0x1a | 2 VP 1 | 
9 |  | 4 0 |  |  | 1 | 1 | 0x02 |  | 
PFN |  | Offset |  |  | 2 | 1 | 0x18 | 3 | 
 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0x00 |  | 
 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0x10 |  | 
 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0x1F |  | 
 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0x15 |  | 
 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0x0A | PT for P1 (OS Owns) | 
 |  |  |  | PA |  |  |  |  | 
Page Table |  |  |  |  |  |  |  | 31 VP 5 | 
0x000
0x01F
0x020
0x03F
0x040
0x05F
0x3E0
0x3FF
VP=8-5=3bits,PP=10-5=5bits

## Slide 32: Page Table Exercise
 |  |  |  | V | Entry
 |  | 0 |  | 0 | 0x0E
 |  | 1 |  | 1 | 0x1E
 |  | 2 |  | 1 | 0x16
 |  | 3 |  | 1 | 0x06
 |  | 4 |  | 0 | 0x0B
 |  | 5 |  | 1 | 0x1F
VA | PA |  |  |  | 
 |  |  | 6 | 0 | 0x15
0x2D = 0010 1101 | 0x3CD |  |  |  | 
0x7A = 0111 1010 | 0x0DA |  | 7 | 0 | 0x0A
0xEF = 1110 1111 | INVALID |  |  |  | 
 |  |  | Page Table |  | 
0xA8 = 1010 1000 | 0x3E8 |  |  |  | 
VA
Offset
VPN
7
4 0
Offset
PA
PFN
4 0
9
Page
Table
假设一个具有 8 位 虚拟地址VA、10 位物理地址 PA 和 32 字节页大小的系统。 根据VA填写下表相应的物理地址。 如果无法进行转换，请注明“无效”
比如虚拟地址 0x2D = 0010 1101，offset=5位，页号001，查页表，V=1，PFN=0x1E, 组合成
0001 1110 01101=0x3CD
0x7A=1111010
VPN=3，查表PPN=0x06
11011010=0x0DA

## Slide 33: 页表大小 Page Table Size
下面的机器页表有多大?
  32-bit 机
  4B 页表项4个字节 (PTEs)
  4KB 页大小
32-bit machine 32-bit 虚拟地址 VA 2^32 = 4GB 虚拟存储器
虚拟存储器4GB / 4KB 页数 1M VPs，虚拟内存1M页
1M VPs * 4 Bytes （每个虚拟页的页表项） =4MB（页表大小）
如果页大小为 64KB ，页表多大? 4GB *4/ 64KB =0.25MB
如果是 64-bit 机，页表多大?
POFS [12 bits]
VPN [20 bits]

## Slide 34: 页表大小 Page Table Size
如果是 64-bit 机?
252 entries x ~4 bytes  254 bytes
VPN
Page Offset
page
table
concat
PA
64-bit
12-bit
52-bit
28-bit
40-bit
页表将变得非常大，要采取措施降低页表大小
想法：以分层的方式组织页表，这样物理内存中只需要一个小的第一级页表

## Slide 35: Multi-level Page Tables
VPN被分解成字段来索引页表的每一级
将多级页表想象成一棵树
内部节点包含指向其他页表的指针
叶子包含实际的转换
Virtual Addr
VPN
offset
12 bits
0xd0000
PDBR/CR3
…
0x3f | 0x40 | 0x35 | 0x040
Idx1 6 bits
Idx2 Idx3 7 bits 7 bits
[0x40]
PT2[] = start addr
PD start addr
[0x3f]
[0x35]
…
PT3[] = start addr
Level 1
Level 2
Level 3
Phys. Frame Addr
在这个级别转换
Processor
一级未使用的条目意味着下一级没有表（节省空间）
Page Directory

## Slide 36: Page Faults 页缺失
Uncached Page
Uncached Page
Uncached Page
Uncached Page
Uncached Page
Uncached Page
0
1
2
1023
0
1
2
1023
0
1
2
1023
0
1
2
1023
31
12 11
0
22 21
Level Index 1 | Level Index 2 | Offset w/in page
10
10
Pointer to start of 2nd Level Table
PPFN’s
I/O and un- used area
frame
frame
0x0
当HW遇到PTE页表项中的页面不在物理内存中时，会产生缺页异常，操作系统会接管并取回该页面，然后再恢复程序。
将页面交换到内存空闲的框架中，重置表格以记录内存中的页面并设置验证位=“v”

## Slide 37: SPARC VM Implementation
8
11
0
6
Process ID
Index 1 | Index 2 | Index 3 | Offset w/in page
6
0
4095
MMU 4096条目的表
Context Table
First Level
Second Level
Third Level
4K
Page
PPFN
Desired word
28 * 4
bytes
26 * 4
bytes
26 * 4
bytes
获得与给定虚拟地址相对应的所需字需要访问内存多少次？ 对于 1 级或 2 级表，这会改变吗？
Virtual Address:

## Slide 38: Performance Issues
缓存命中时间 hits = 10ns, 内存访问时间=100ns
假设程序访问位于缓存中的数据…
  没有虚拟存储器 VM, 只需要10ns 缓存访问时间
  虚拟存储 VM, 地址首先必须由页表进行转换 (页表在内存中)
    如果采用单级页表，一次页表访问 (MM) = 100ns
    如果二级页表，需访问页表两次= 200ns
    如果三级页表，需访问页表三次= 300ns
    最后得到物理地址，可以访问缓存 = 10 ns (if hit)
    全部时间100*L+10 (where L=# 页表级数)
目前实施的转换成本极高!!!

## Slide 39: Cache+ Virtual Memory
•
TLB: 快表
在缓存中的页表
•
•
小, 高的相联性
缺失代价: 访问在内存中的页表
Processor
$
main memory
1.
VA
3. PA
2. PA
Too slow!
Processor
$
main memory
1. VA
2. PA
TLB
TLB increase the critical path!

## Slide 40: 快表Translation Lookaside Buffer (TLB)
Translation Unit / MMU
解决方案:让我们为转换创建一个缓存 = 转换后备缓冲区 (TLB)
需要很小（64-128 个条目），因此它可以快速，具有高度关联性（至少 4 路或全相联）以避免冲突
  命中, 得到物理页 PPFN ，然后与offset合并，得到物理地址
  缺失, 需要查在内存的页表
TLB
I or D
Cache
CPU
VA
VPN
Page Offset
PPFN
PA
data
10 ns
10 ns
Memory
Memory (Page Table)
Hit
Miss
Miss
Hit
Processor

## Slide 41
第一步是查快表还是缓存: Cache or TLB?
  先查快表 TLB , 缓存收到的是虚拟地址还是物理地址? PA
  如果相应的页面不在物理内存中， 缓存中会存有所请求的数据吗? No
Cache
VA
PA
hit
data
hit miss
miss
CPU
Main Memory
TLB
Page Table
注意这里是快表做地址变换，不是页表
快表放在哪里?

## Slide 42: Translation Lookaside Buffer
Idea: 缓存地址映射需10 ns hit time.
VPN 作为缓存的标识 tag（全相联）, PPN 是缓存数据项( cache block)
高关联度 (4-way 或 全相联: low miss rate)
使用比数据缓存更小的容量 (快表 fast lookup, 命中时间短)
Average Access Time = (Hit Time) + (Miss Rate) ⨯ (Miss Penalty)

## Slide 43: 两项的快表例子 TLB

## Slide 44: Example: 2-way set-associative TLB
16-bit 虚拟地址和物理地址, 页大小 256-byte （8位）
虚拟地址 0x7E85 的物理地址 | == | 0111 | 1110 | 1000 0101?
虚拟地址 0x3020 的物理地址 | == | 0011 | 0000 | 0010 0000?
Index | Valid | Tag | PPN
0 | 1 | 0x13 | 0x30
 | 0 | 0x34 | 0x58
1 | 0 | 0x1F | 0x80
 | 1 | 0x2A | 0x72
2 | 1 | 0x1F | 0x95
 | 0 | 0x20 | 0xAA
3 | 1 | 0x3F | 0x20
 | 0 | 0x3E | 0xFF
缺失
1001 0101

## Slide 45
Offset w/in page
Virtual Address
Virtual Page Number
31 12 11 0
Physical Address
31
12 11
0
Tag = VPN Page Frame # V M
=
=
=
=
TLB
Fully
Direct
Set-Assoc.
20
12
 | Phys. Frame # |  | Offset w/in page |  | 
 | Phys. Tag | Index |  | Byte Offset | 
Data
Data
Data
Data
Tag
V
Hit =
Desired Data
14
16
TLB
Data Cache
Fully Direct
Set-Assoc.
MMU
Cache
如果数据缓存以物理地址标识，那么我们必须先转换 VA，然后才能访问数据缓存。
TLB 快表只有4个条目，所以采用全相联，需要存 tags.
快表与数据缓存 TLB + Data Cache

## Slide 46
Data cache
  1 tag (block辨识块) 对应多个字节(16-64 bytes)
TLB
  1 tag (VPN虚拟页) 对应一个物理页(PTE/PPFN)的转换，一般为4KB
要点: 快表比数据缓存要小且快
TLB 4-way 组相联
(1 tag = 1 translation. 不需要offset)
Instruc./Data Cache
(Offset needed since one tag corresponds to many values)
Differences of TLB & Data Cache

## Slide 47: TLB Block Size
Tag | Block | Word | Byte Offset
数据缓存中的block块可以是
  1 word
  2 words
  4 words
考虑一个直接映射缓存，如下图2个字，offset=4-bits?
18 10 2 2
但是快表TLB 只有一个值
  Log2(1) = 0…TLB 映射没有字域

## Slide 48
64 个条目的4-way组相联的快表TLB (set 作为行索引)
– 一旦命中,快速提供物理页，不需要页表访问
31 12 11 0
Virtual Address
Offset w/in page
Physical Address
Phys. Frame #
31
0
Set
Tag
308ac
7ffe
=
=
Way 1
Tag PF#
Way 2
Tag PF#
Way 3
Tag PF#
4
16
7 | VPN f f | e | 1 | Offset w/in page 6 d 8
= =
3 0 8 a c 6 d 8
12 11
7 f f e 1
Way 0
Tag PF#
页大小多少? 4KB
Tag 大小? 16 bits
比较器宽度? 17-bits (16+V)
A 4-Way Set Associative TLB

## Slide 49: 缺页处理步骤 Page Fault Steps
Processor Chip
Translation Unit / MMU
页缺失,操作系统处理程序将访问硬盘并替换页（如果修改过） ，把请求的页加载到内存。
– 由于磁盘速度慢，每次访问时可能会切换上下文，并确保页表项和快表 PT & TLB 更新。
Cache
CPU
VA
VPN
Page Offset
PPFN
PA
data
10 ns
Miss
Miss
Hit
VA
Miss
OS Exception (Page Fault) Handler
Memory
1
2
Invalid /
Not Present
3
3
4
Evict (writeback) page if no frame free (update PT & TLB)
then bring in needed page
and update PT
4
5
Restart faulting
instruction
3
4
Page Table
4
Disk Driver (Interrupt)
6
TLB Miss / PT
walk / Update TLB
TLB
3 6

## Slide 50: Virtual Memory System Examples
Microprocessor | AMD Opteron | P4 | PPC 7447a
Virtual Address | 48-bit | 32- or 48-bit | 52-bit
Physical Address | 40-bit | 36-bit | 32- or 36-bit
TLB Entries (I/D/L2 TLB) | L1: 40/40 L2: 512/512 | L1: 128/128 | L1: 128 / 128
TLB Mapping | L1: Fully L2: 4-way SA | Fully (? 4-way) | 2-way set associative
Min. Page Size | 4 KB | 4 KB | 4 KB
Notes: Large VA’s include ASID (process ID’s) and other segment information
Sources: H&P, “CO&D”, 3rd ed., Freescale.com,

## Slide 51: TLB Issues
由于快表的高的关联度，以及有限的工作集页（通常），我们可以获得非常高的TLB命中率，操作系统可设置可变页面大小，以允许不同的工作集大小。
示例：64个TLB条目和4 KB页面=256KB
通常，将指令和数据地址的TLB分开转换

## Slide 52: TLB Miss Process
选择一
一旦快表缺失 TLB miss, 内存管理单元MMU硬件与操作系统进行处理
  MMU 可以查快表或页表（如果需要）
  如果页缺失, 由操作系统接管，进行页交换操作
选择二
  MMU 进行快表查找
  如果快表缺失 TLB miss, 操作系统完成页表查找以及页面交换
当需要从内存去除页时
  首先洗刷属于那页的缓存块 (如果需要写回)
  置那些块标识位无效
  置对应页的快表项无效
    If D=1, 置那页的页表脏位为1（ dirty bit）
  如果脏位为1，复制那页，写回硬盘
  简单来讲…
    如果父母离开，子女也得离开

## Slide 53: Other Issues
Property of Inclusion
  缓存内容是主内存内容的（子集/超集）
  主内存内容是磁盘上页面/交换文件的（子集/超集）
  TLB内容是页表内容的（子集/超集）

## Slide 54: Cache, VM, and Main Memory
TLB | VM | Cache | Possible Y/N & Description
Hit | Hit | Hit | Possible: best-case scenario
Hit | Hit | Miss | Possible: TLB hits (hit in VM is implied), then cache miss
Miss | Hit | Hit | TLB misses, then hits in page table, then cache hit
Miss | Hit | Miss | TLB misses, then hits in page table, then cache miss
Miss | Miss | Miss | TLB misses, then page fault, then miss in cache
Hit | Miss | Miss | Impossible: cannot hit in TLB if page not present
Hit | Miss | Hit | Impossible: cannot hit in TLB if page not present
Miss | Miss | Hit | Impossible: data cannot be in cache if page not present
Taken from H & P, “Computer Organization” 3rd, Ed.

## Slide 55: Cache Addressing with VM
回顾缓存 Cache review
  第一步，缓存Set 或索引定位到缓存行，行包含数据与标识 tags
  第二步确定是否命中:
    通过索引Index (lookup) 找到 tags
    比较 tags 确定是否命中

## Slide 56: Shared Memory
在当代系统中，所有的内存各个进程之间是私有的
两个进程之间要共享内存, 操作系统可以在每个页表分配一项，让它们指向同一个物理页
也可以为每个页表设置保护位 (e.g. P1 can be R/W while P2 can be read only)
0
1
2
3
…
0
1
2
…
0
1
2
…
Physical Memory
Virtual Address
Spaces
P1
P2

## Slide 57: TLB and cache organization

## Slide 58: 一个完整的虚拟地址与缓存的例子
规定如下
64-bit data, 32-bit 虚拟/物理 virtual/physical 地址
  页大小: 128KB
  TLB Size: 256 entry 4-way set associative
  Page Table Org.: 3-levels
    A 64 entry A-Table (page directory) followed by several 32 entry B-Tables (2nd level tables) followed by some number of C-Tables (3rd level)
  Cache Organization
    Cache Size: 512KB
    8-way set associative
    Block size: 2 words [Word = 64-bits = 8 bytes]

## Slide 59: TLB Mapping
  64-bit 数据总线, 32-bit 虚拟/物理地址 virtual/physical
  页大小: 128KB
  TLB Size: 256 entry 4-way set associative
  256/4=64 set 6位，offset 128KB 2^17,17位
Logical Address Bus
Page Size = 128KB =>Offset Field Size = 17-bits
# of TLB Sets: 256 entries / 4 entries per set
= 64 sets => 6 set bits
VPN |  | Offset
Tag | Set | 
31
17 16
0
17
23 22
31

## Slide 60: 页表映射
  页大小: 128KB
  页表3级组织 : 3-levels
    A表 64项 (page directory)
    B表 32项 (2nd level tables)
    C表 16 项 (3rd level)
31 17 16 0
虚拟地址
VPN = 15-bits
Level 1 Page Table = 64 (26) entries => 6-bits Level 2 Page Table = 32 (25) entries => 5-bits
Level 3 Page Table = 15-6-5= 4-bits => 16 (24) entries
VPN=15-bits |  |  | Offset=17-bits
Level 1 | Level 2 | Level 3 | 
4
5
6

## Slide 61: 数据缓存设计
  缓存组织
    Cache Size: 512KB
    8-way set associative
    Block size: 2 words [Word = 64-bits = 8 bytes]
64-bit data = 8 (23) bytes per word Block Size = 2 (21) words = 1 word bit
# of Cache blocks = 512KB / 16 bytes per block
= 219 / 24 = 215
# of Sets = 215 / 23 ways per set = 212 sets => 12 set bits
# of Tag bits = 32 – 12 – 1 – 3 bits = 16-bits
Logical Address Bus
Tag | Set | Word | Byte
1 3
0
16
31
12

## Slide 62: Data Cache Implementation
需要多少个多少位的比较器确定缓存是否命中？
TAG大小多少 TAG RAM’s?
8 comparators of 17-bits
每一路 Tag RAM Size = 4K x 17
Logical
Address Bus
Tag | Set | Word | Byte
1 3
31 0
16
12
Set
Tag RAM
A[11:0]
DO[16:0]
DI[16:0]
A15-A4
A31-A16
+ V-bit
=
Hit/Miss
Tag
x 8
12
17
17

## Slide 63: Cache & VM Comparison
 | Cache | Virtual Memory
Block Size | 16-64B | 4 KB – 64 MB
Mapping Schemes | Direct or Set Associative | Fully Associative
Miss handling and replacement | HW | SW
Replacement Policy | Full LRU if low associativity / Random is also used | Pseudo-LRU can be implemented

## Slide 64: 虚拟存储器举例
某计算机系统有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位，页大小为128B，TLB采用四路组相联方式，共16个页表项， L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 Data Cache中部分内容如图示。请问:
(1)虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引?
(2)物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移?
(3)主存物理地址如何划分标记字段、行索引字段和块地址字段?
(4)CPU从地址067AH中取出的值是多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 65: 解：
（1）由已知虚拟地址16位，页大小为128B，有虚拟地址中第15~7位表示虚拟页号，第6~0位表示页内偏移。
由于TLB采用四路组相联方式，共16个页表项，4组
所以虚拟页号中第15~9位表示TLB标记，第8~7位表示TLB索引。（2）由已知物理地址12位，页大小为128B，有物理地址中第11~7位表示物理页号，第6~0位表示页内偏移。
Logical Address Bus
15
7 6
0
Offset w/in page
Physical Address
Phys. Frame #
11
0
Set
Tag
=
=
Way 1
Tag PF#
Way 2
Tag PF#
Way 3
Tag PF#
2
7
 | VPN |  |  | Offset w/in page
= =
7 6
Way 0
Tag PF#

## Slide 66
（3）由于Cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行
所以主存物理地址第11~6位为标记字段、第5~2位为行索引字段和第1~0位为块地址字段。
Logical Address Bus
15
7 6
0
Offset w/in page
Physical Address
Phys. Frame #
11
0
Set
Tag
=
=
Way 1
Tag PF#
Way 2
Tag PF#
Way 3
Tag PF#
2
7
 | VPN |  |  | Offset w/in page
= =
7 6
Way 0
Tag PF#
Offset
TAG
Set
6 5
2 1 0
11

## Slide 67
虚拟地址067AH查找数据过程，先查TLB快表
组号 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位
0 | 03 |  | 0 | 09 | 0E | 1 | 00 |  | 0 | 07 | 02 | 1
1 | 03 | 2D | 1 | 02 |  | 0 | 04 |  | 0 | 0A |  | 0
2 | 02 |  | 0 | 08 |  | 0 | 06 |  | 0 | 03 |  | 0
3 | 07 |  | 0 | 63 | 0D | 1 | 0A | 34 | 1 | 72 |  | 0
TLB表
虚拟地址中第15~7位表示虚拟页号，第6~0位表示页内偏移。 15~9位表示TLB标记，第8~7位表示TLB索引。
虚拟地址067AH
=0000011 00 1111010B
00为TLB的索引set，查上表，红色部分，有效位0，表示此虚拟页不在TLB表中。再去查页表。
TLB：四路组相联，四组，16个页表项

## Slide 68
虚页号 | 页框号 | 有效位
00 | 08 | 1
01 | 03 | 1
02 | 14 | 1
03 | 02 | 1
04 |  | 0
05 | 16 | 1
06 |  | 0
07 | 07 | 1
08 | 13 | 1
09 | 17 | 1
0A | 09 | 1
0B |  | 0
0C | 19 | 1
0D |  | 0
0E | 11 | 1
0F | 0D | 1
部分页表（开始16项）如右，地址的虚拟页为0000011 00B ,虚拟页作为00x0C作为页表的索引，红色部分，可以看到有效位为1，物理页号为0x19(11001B)， 替换虚拟页得到110011111010B=0xCFA物理地址
虚拟地址067AH
=0000011 00 1111010B
物理地址0CFAH
=11001 1111010B(11~7位表示物理页号19)
虚拟地址中第15~7位表示虚拟页号，第6~0位表示页内偏移。 15~9位表示TLB标记，第8~7位表示TLB索引。
0000011 00 1111010B

## Slide 69
行索引 | 标记 | 有效位 | 字节3 | 字节2 | 字节1 | 字节0
00 | 19 | 0 | 12 | 56 | C9 | AC
01 | 15 | 1 |  |  |  | 
02 | 1B | 0 | 03 | 45 | 12 | CD
03 | 36 | 0 |  |  |  | 
04 | 32 | 1 | 23 | 34 | C2 | 2A
05 | 0D | 1 | 46 | 67 | 23 | 3D
06 |  | 0 |  |  |  | 
07 | 16 | 1 | 12 | 54 | 65 | DC
08 | 24 | 1 | 23 | 62 | 12 | 3A
09 | 2D | 0 |  |  |  | 
0A | 2D | 1 | 43 | 62 | 23 | C3
0B |  | 0 |  |  |  | 
0C | 12 | 1 | 76 | 83 | 21 | 35
0D | 16 | 1 | A3 | F4 | 23 | 11
0E | 33 | 1 | 2D | 4A | 45 | 55
0F | 14 | 0 |  |  |  | 
L1 Data Cache：直接映射方式，块大小为4B，共16行
物理地址0CFAH
=11001 1111010B
块大小4B，offset 2位
直接映射16行，索引4位
1110B=0x0E,定位到右表的0E行，有效位1，标记0x33=物理地址的11001 1，
命中，取到整块数据
2Ｄ 4A 45 55，地址的后两位位10，字节2，即4A，
最终得到的数据是4A
数据缓存
33
0E

## Slide 70
CPU从地址067AH中取出的字是2Ｄ 4A 45 55，字节是0x4A。
过程总结：
a)查TLB：0组TLB Miss；
b)查页表：页表中虚页号为0C的页其页框号为19，则物理地址为0CFAH。
c)查cache，0E行Hit，值为2D4A4555H。
主存物理地址第11~6位为标记字段、第5~2位为行索引字段和第1~0位为块地址字段。
物理地址0CFAH
=11001 1111010B
33
0E

## Slide 71
虚拟地址0xC7FEH
=1100011 11 1111110B
组号 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位 | 标记 | 页框号 | 有效位
0 | 03 |  | 0 | 09 | 0E | 1 | 00 |  | 0 | 07 | 02 | 1
1 | 03 | 2D | 1 | 02 |  | 0 | 04 |  | 0 | 0A |  | 0
2 | 02 |  | 0 | 08 |  | 0 | 06 |  | 0 | 03 |  | 0
3 | 07 |  | 0 | 63 | 0D | 1 | 0A | 34 | 1 | 72 |  | 0
TLB表
TLB：四路组相联，四组，16个页表项
11为TLB的索引set，查上表，红色部分，有效位1，标记63，与虚拟地址的1100011相同，命中，查到物理页号0D（1101），替换 1100011 ，得到物理地址1101 11 1111110 ，物理地址为0x1BFE（1101111111110）

## Slide 72
物理地址为0x1BFE（1101111111110）
访问数据缓存，索引1111，定位0f行，缺失
行索引 | 标记 | 有效位 | 字节3 | 字节2 | 字节1 | 字节0
00 | 19 | 0 | 12 | 56 | C9 | AC
01 | 15 | 1 |  |  |  | 
02 | 1B | 0 | 03 | 45 | 12 | CD
03 | 36 | 0 |  |  |  | 
04 | 32 | 1 | 23 | 34 | C2 | 2A
05 | 0D | 1 | 46 | 67 | 23 | 3D
06 |  | 0 |  |  |  | 
07 | 16 | 1 | 12 | 54 | 65 | DC
08 | 24 | 1 | 23 | 62 | 12 | 3A
09 | 2D | 0 |  |  |  | 
0A | 2D | 1 | 43 | 62 | 23 | C3
0B |  | 0 |  |  |  | 
0C | 12 | 1 | 76 | 83 | 21 | 35
0D | 16 | 1 | A3 | F4 | 23 | 11
0E | 33 | 1 | 2D | 4A | 45 | 55
0F | 14 | 0 |  |  |  | 

## Slide 73
主
存
页
号
主
存
地
址
空
间
虚
存
页
号
程
序
地
址
空
间
0
0
1
1
2
2
7
解：
6
例：在一个采用页式管理的虚拟存储器中，假设程序的地址空间由4个页面组成，第0个页面映象到内存的第2个页框架，第1个页面映象到内存的第6个页框架，第2个页面映象到内存的第7个页框架，第3个页面映象到外存。画出地址映象方式。

## Slide 75
例：一个有32位程序地址空间，页面容量为1KB，主存的容量为8MB的存储系统，问： (1) 虚页号字段有多少位？页表将有多少行？
因为页面容量为1KB=210字节
所以页内地址为10位
虚页号字段为总位数-去页内地址段的位数,就是
32-10=22 位
所以页表长就是222=4M 行

## Slide 76
例：一个虚拟存储器有8个页面，页面大小为1024B，内存有4个页面框架。页表的内容为： 虚页号 实页号 4098d=0x1000=100 00 0000 0010 0 3 1 1 2 - 3 - 4 2 5 - 6 0 7 - 对应于虚拟地址4098的主存地址是什么？
解：4098÷1024 = 4余数为2，所以虚页号为4，页内地址为2。从表中查得实页号为2，实际地址为2×1024 + 2 = 2050。
100 00 0000 0010 01000 0000 0010

## Slide 77: 页式虚拟存储器
举例
某计算机虚拟地址32位，物理内存128MB，页大小4KB。
（1）程序虚拟空间最多可有多少页？
（2）页表项共有多少位？
（3）每个页表占多少内存空间？
解答
虚地址32位：虚页号（20位）+
实地址27为：实页号（15位）+
页内偏移（12位）
页内偏移（12位）
每个程序虚拟空间最多可有：220个虚页
每个页表项：1位（有效位）+ 15位（实页号）= 16位每个页表所占空间：220×16 = 16Mb = 2MB
多道程序运行时，所有程序的页表都在内存中，页表占用内存空间不可忽视，极端情况下，页表有可能消耗所有内存空间。（采用多级页表解决）

## Slide 78: 页面替换
为什么需要页面替换？ 当发生页面失效时，要从磁盘中调入一页到主存。如果主存所有页面都已经被占用，此时必须从主存储器中淘汰掉一个不常使用的页面，以便腾出主存空间来存放新调入的页面。
评价页面替换算法好坏的标准 一是命中率要高，二是算法要容易实现。

## Slide 79: 随机算法（RAND 算法）
算法
利用软件或硬件的随机数发生器来确定主存中要被替换的页面。
特点
算法简单，容易实现；但没有利用历史信息，没有反映程序的局部性，命中率低。

## Slide 80: 先进先出算法（FIFO算法）
算法
选择最先调入主存的页面作为要被替换的页面。
特点
比较容易实现，利用了历史信息，但没有反映程序的局部性。

## Slide 81: 最久没有使用算法 （LRU算法）
算法
选择近期最久没有被访问过的页面作为要被替换的页面。
特点
既充分利用了历史信息，又反映了程序的局部性，而且实现起来比较容易。

## Slide 82: 最优替换算法（OPT算法）
算法
选择将来最久不被访问的页面作为要被替换的页面。
特点
OPT算法是一种理想化的算法，可用来作为评价其它页面替换算法好坏的标准。
3 之 1

## Slide 83: 页替换策略
可能的算法: LRU, FIFO, Random
由于页缺失代价太大 (slow)，需要花一些时间保存统计数据以实现LRU
实现精确的 LRU 算法每次访问都需要更新统计数据. 硬件太复杂
用软件实现简单的伪LRU算法，环形替换算法
  当页被访问时，硬件设置 “Referenced 引用” 位 为1（PTE中的R位）
  在内存中保留物理帧的循环列表（操作系统做），指针指向列表中最后检查的帧，从指针开始顺时针遍历循环列表，替换掉未设置“R”位的帧，在遍历期间清除检查帧的“R”位。

## Slide 84: 举例：
处理器具有16位地址，页大小256字节，快表TLB全相联，一共有8项，采用LRU替换算法（LRU字段为3位，对访问页编码面的顺序，0为最新项）。 在某个时刻，当前进程的TLB给出的初始状态，如下表。 假定所有当前页表项都在初始TLB中。 还假设所有页面都可以读取和写入。 根据以下访问方式填写TLB的最终状态。 物理空间当前空闲页 physical pages: 0x17, 0x18, 0x19
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 0
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 1
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 5
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 4
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 2
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 3
Initial TLB
Read | 0x11f0
Write | 0x1301
Write | 0x20ae
Write | 0x2332
Read | 0x20ff
Write | 0x3415
按照如下顺序访问内存
Access pattern:
每页256字节，offset位8位，全相联，虚页全部位作为TAG标识

## Slide 85
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 0
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 1
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 5
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 4
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 2
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 3
读0x11f0: hit,
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 0+1=1
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 1+1=2
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 5
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 0
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 2+1=3
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 3+1=4
LRUs: 1,7,2,5,7,0,3,4小于4的加1

## Slide 86
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 0+1=1
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 1+1=2
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 5
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 0
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 2+1=3
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 3+1=4
写 0x1301: TLB虚页里没有13页，缺失，需要映射VPN13到空闲的PPN０x17,替换第二项, LRUs: 2,0,3,6,7,1,4,5
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 1+1
0x00 0x13 | 0x00 0x17 | 1 | 1 | 7 0
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 2+1
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 5+1
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 0+1
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 3+1
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 4+1

## Slide 87
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 2
0x13 | 0x17 | 1 | 1 | 0
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 3
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 6
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 1
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 4
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 5
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 2+1
0x13 | 0x17 | 1 | 1 | 0+1
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 3+1
0x20 | 0x12 | 1 | 1 | 6 0
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 1+1
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 4+1
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 5+1
写0x20ae: hit, dirty, LRUs: 3,1,4,0,7,2,5,6

## Slide 88
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 3
0x13 | 0x17 | 0 | 0 | 1
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 4
0x20 | 0x12 | 1 | 0 | 0
0x00 | 0x00 | 0 | 0 | 7
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 2
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 5
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 6
Write 0x2332: miss, 替换第五行，映射 VPN 0x23 to PPN 0x18, LRUs: 4,2,5,1,0,3,6,7
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 3+1
0x13 | 0x17 | 1 | 1 | 1+1
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 4+1
0x20 | 0x12 | 1 | 1 | 0+1
0x00 0x23 | 0x00 0x18 | 1 | 1 | 7 0
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 2+1
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 5+1
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 6+1

## Slide 89
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 4
0x13 | 0x17 | 1 | 1 | 2
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 5
0x20 | 0x12 | 1 | 1 | 1 0
0x23 | 0x18 | 1 | 1 | 0+1
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 3
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 6
0xff | 0x16 | 1 | 0 | 7
读 0x20ff: hit, LRUs: 4,2,5,0,1,3,6,7
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 4+1
0x13 | 0x17 | 1 | 1 | 2+1
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 5+1
0x20 | 0x12 | 1 | 1 | 0+1
0x23 | 0x18 | 1 | 1 | 1+1
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 3+1
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 6+1
0xff 0x34 | 0x19 | 1 | 1 | 0
写 0x3415: miss 替换最后一项, map VPN 0x34 to 0x19, dirty, LRUs, 5,3,6,1,2,4,7,0

## Slide 90
VPN | PPN | Valid | Dirty | LRU
0x01 | 0x11 | 1 | 1 | 5
0x13 | 0x17 | 1 | 1 | 3
0x10 | 0x13 | 1 | 1 | 6
0x20 | 0x12 | 1 | 1 | 1
0x23 | 0x18 | 1 | 1 | 2
0x11 | 0x14 | 1 | 0 | 4
0xac | 0x15 | 1 | 1 | 7
0x34 | 0x19 | 1 | 1 | 0
读0x11f0: hit, LRUs: 1,7,2,5,7,0,3,4小于4的加1
写 0x1301: TLB虚页里没有13页，缺失，需要映射VPN13到空闲的PPN０x17,替换第二项, LRUs: 2,0,3,6,7,1,4,5
写0x20ae: hit, dirty, LRUs: 3,1,4,0,7,2,5,6
Write 0x2332: miss, 替换第五行，映射 VPN 0x23 to PPN 0x18, LRUs: 4,2,5,1,0,3,6,7
读 0x20ff: hit, LRUs: 4,2,5,0,1,3,6,7
写 0x3415: miss 替换最后一项, map VPN 0x34 to 0x19, dirty,
LRUs, 5,3,6,1,2,4,7,0
Final TLB

## Slide 91: 页面大小的选择
页面大小的选择一般要通过对典型程序的模拟实验来确定，早期一般为1KB，目前大多为4KB、8KB、16KB。
页面大小 SP
命中率 H
1
S
2S
页面大小 SP
命中率 H
1
S
2S
主存容量

## Slide 92: 主存容量
主存命中率H随着分配给该程序的主存容量S的增加而单调上升。
命中率 H
主存容量S
1.0

## Slide 93: 页面调度算法
全取式
能调入的全部调入。
请求式 当使用到的时候，再调入主存。
预取式 在程序重新开始运行之前，把上次停止运行前一段时间内用到的页面先调入到主存储器，然后才开始运行程序。但如果调入的页面用不上，则浪费了调入的时间，占用了主存资源。

## Slide 94: Cache存储系统
存储系统
两级存储器速度比
Cache
虚拟存储器
要达到的目标
提高速度
扩大容量
实现方法
全部硬件
软件为主
硬件为辅
3~10倍
105倍
页(块)大小
1~16字
1KB~16KB
等效存储容量
主存储器
虚拟存储器
透明性
对系统和 应用程序员
仅对应用 程序员
不命中时处理方式
等待主存储器
任务切换
Cache存储系统与虚拟存储系统比较

## Slide 95: 小结
虚拟存储器是磁盘和主存之间的缓存管理机制，而不是一种物理存储器
引入虚拟存储器，使程序员可以在一个极大的存储空间写程序，无需知道运行程序的物理存储器有多大
虚拟存储器采用“按需调页”技术，把一部分程序调到主存，一部分存放在磁盘上
交换的块(称为页)比Cache-MM层次的块要大得多
采用全相联映射，通过页表实现逻辑地址和物理地址转换，由硬件实现
缺页处理由OS完成(cache miss处理由硬件实现)
采用Write Back写策略
页表中记录装入位、访问方式、使用情况、修改位、磁盘地址或页框号
经常使用的页表项放到特殊的Cache中，称为快表TLB
有页式、段式、段页式三种管理模式

## Slide 96
64-bit 机，页大小 32KB . 物理内存 1GB . (a) 每个进程可以有多少虚页?
2^64/2^15=2^49 (b) 物理页有多少?
2^30/2^15=2^15 (c) 线性页表中有多少页表项（页表条目） PTEs ?
2^49 (d) 如果每个页表条目 PTE 是 4B, 页表有多大?
4* 2^49=2^49B (e) 画一个8-frame（8项）, 4-way 组相联快表 TLB的草图. (VPN) “tag” 位多少，数据位 (PPN)多少? 整个TLB多少位? 8/4=2set (1位) Tag 49-1=48，数据位15
8*（15+1+48）

## Slide 97
当处理器请求虚拟地址时，执行以下步骤：
1.检查TLB
2. 在TLB里有映射物理地址 (a TLB hit)
3. 没有命中, 查在内存中的页表 (TLB miss)
4. 插入到TLB表中
TLB比页表小得多，所以它很快就被填满了。TLB未命中，通常采用最近最少使用（LRU）策略进行替换。利用该策略，
0x00001 | 0xFFFEE | 0
0xAAFF0 | 0xFFFFE | 1
0x87653 | 0x00222 | 2
0xAAFF1 | 0x1F1F1 | 3
Virtual Physical LRU
0x00001 | 0xFFFEE | 1
0xAAFF0 | 0xFFFFE | 2
0x87653 | 0x00222 | 0
0xAAFF1 | 0x1F1F1 | 3
TLB Hit 0x87653
0x00001 | 0xFFFEE | 1
0xAAFF0 | 0xFFFFE | 2
0x87653 | 0x00222 | 0
0xAAFF1 | 0x1F1F1 | 3
0x00001 | 0xFFFEE | 2
0xAAFF0 | 0xFFFFE | 3
0x87653 | 0x00222 | 1
0x20001 | 0xFFAAF | 0
TLB Miss
0x20001
Virtual Physical LRU
TLB
Update
EVICT

## Slide 98
Entry Number | Value
0 | 1F
1 | 3C
2 | 55
3 | 9C
4 | DD
5 | EE
6 | 99
... | ...
20 | 2F
21 | 4C
22 | 65
23 | AC
24 | ED
25 | FE
26 | 100
... | ...
40 | 11F
41 | 13C
42 | 155
43 | 19C
44 | 1DD
45 | 1EE
46 | 199
... | ...
假设一个系统具有 32-bit (4GB)虚拟地址空间 物理内存 1GB, 页面大小 1MB .
1. 页内偏移多少位? 20 2. 地址空间有多少虚拟页? 4096 2^32/2^20=2^12 3. 物理空间有多少虚拟页? 1024 2^30/2^20=2^10 4. 虚拟页号有多少位? 12 5. 物理页号有多少位? 10 6. 部分页表项如有所示(16进制表示, 所有项都有效).通过查页表把虚拟地址 0x410423 转换为物理地址. 0x4 10423,虚页4，查表 DD 物理地址 0xDD10423