## Slide 1
计算机组成原理
周知
zhouzhi9@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第四章 处理器（3）
“In a major matter, no details are small.”——French Proverb

## Slide 2
回顾内容
第四章 处理器
  4.4 单周期控制器的实现
    考察每条指令在数据通路中的执行过程和涉及到的控制信号取值
    汇总各指令的控制信号取值
    设计ALU局部控制单元
    设计CPU主控制单元
    单周期方式的缺陷
上节回顾

## Slide 3
本节概要
重点内容
第四章 处理器
  4.5 多周期控制器的实现
基本要求
理解多周期控制器的设计

## Slide 4: 1 多周期处理器的实现思想
单周期处理器的问题根源
  时钟周期以最复杂指令所需时间为准，太长！

## Slide 5: 1 多周期处理器的实现思想
单周期处理器的问题根源
  时钟周期以最复杂指令所需时间为准，太长！
解决思路
  a）把指令执行分成多个阶段，各阶段在一个时钟周期内完成

## Slide 6: 1 多周期处理器的实现思想
单周期处理器的问题根源
  时钟周期以最复杂指令所需时间为准，太长！
解决思路
  a）把指令执行分成多个阶段，各阶段在一个时钟周期内完成
    时钟周期以最复杂阶段所花时间为准
    尽量分成大致相等的若干阶段
    每个阶段内最多只能完成：1次访存 或 寄存器堆读/写 或 ALU运算

## Slide 7: 1 多周期处理器的实现思想
单周期处理器的问题根源
  时钟周期以最复杂指令所需时间为准，太长！
解决思路
  a）把指令执行分成多个阶段，各阶段在一个时钟周期内完成
    时钟周期以最复杂阶段所花时间为准
    尽量分成大致相等的若干阶段
    每个阶段内最多只能完成：1次访存 或寄存器堆读/写 或 ALU
  b) 每步都设置相应的存储元件，执行结果都保存到相应单元中

## Slide 8: 1 多周期处理器的实现思想
多周期处理器的好处
  时钟周期短
  不同指令所用周期数可以不同
    Load： 5 cycles
    Jump：3 cycles
  允许功能部件在一条指令执行过程中被重复使用
    Adder + ALU(多周期控制时只用一个ALU，在不同周期可重复使用)
    指令 / 数据存储器 (多周期控制时只需一个存储器，不同周期重复使用)

## Slide 9: 单周期ALU
32
ALUctr = Add or Sub
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32/32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 1
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rd] ← R[rs] ＋ / － R[rt]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31

## Slide 10: 单周期下地址逻辑
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
取指令：Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
Clk
新指令未取出译码和执行，控制信号、标志位还是原指令旧值，直到下一个clk

## Slide 11: 数据寄存器和指令寄存器分开
寄存器组和理想存储器的定时方式
  写操作时，作为时序逻辑电路
    时钟到达前输入需setup；到达后经“Clk-to-Q”写入数据到达输出端
  读操作时，作为组合逻辑电路
    地址有效后经过 “access time”，输出开始有效
Clk
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rd
ALU
Clk
Data In
DataOut
Data
Address
Ideal
Data
Memory
Instruction bus
Instruction Address
Ideal
Instruction
Memory
Clk
PC
5
Rs
5
Rt
16
Imm
32
32
32
32
Load操作：
R[Rt] ← M[(Rs)+SignExt(imm16)]

## Slide 12: 2 多周期数据通路（含控制信号）
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
只有一个ALU、一个Memory、多处增加MUX和临时寄存器

## Slide 13: 2 多周期数据通路（含控制信号）
只有一个ALU、一个Memory、多处增加MUX和临时寄存器

## Slide 14: 2 多周期数据通路（含控制信号）
很多控制信号的取值会在指令执行过程中发生改变！
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD

## Slide 15: 2 多周期数据通路（含控制信号）
只有一个存储器单元，控制信号MemWr决定进行存储器读还是存储器写操作
在Store指令的执行过程中该信号的值会发生变化
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD

## Slide 16: 2 多周期数据通路（含控制信号）
控制信号IorD控制多路选择器，为存储器读操作选择地址。读指令时地址来自PC寄存器，读数据时地址来自ALU的输出
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
在Load指令的执行过程中该信号的值会发生变化

## Slide 17: 2 多周期数据通路（含控制信号）
控制信号IRWr决定了是否对指令寄存器IR进行写操作。
在一条指令的执行过程中，只有一个周期（取指周期）能够将指令写入IR
每条指令执行过程中，控制信号IRWr的取值都会发生变化
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD

## Slide 18: 2 多周期数据通路（含控制信号）
控制信号RegWr决定是否对寄存器文件进行写操作
译码周期会读寄存器
写回周期会写寄存器
ADD和Load指令都有结果要写回寄存器，控制信号RegWr的取值会发生变化
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD

## Slide 19: 2 多周期数据通路（含控制信号）
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
Imm16
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
多周期处理器控制设计关键：在一条指令执行过程中，如何决定各个控制信号在不同周期的取值！

## Slide 20: 3. 多周期控制器的实现
单周期和多周期数据通路的差别
  分析LOAD指令分阶段执行过程
  Load指令分成5个阶段
    取指阶段
    译码/读寄存器堆阶段
    执行（地址生成阶段）
    访存(读存储器阶段)
    写回（写结果到寄存器）
PC←PC+4

## Slide 21: 单周期数据通路和多周期数据通路的差别
以Load指令LW RT, RS, Imm16为例
在单周期处理器上的微操作 | 在多周期处理器上的微操作 | 
M[PC] ;取指令 Addr←R[rs]+SignExt(imm16) ;计算访存地址 R[rt]←M[Addr] ;访存并将结果写回 PC←PC+4 ;计算下一条指令的地址 | 取指 | IR←M[PC] PC←PC+4
 | 译码 | A←R[rs] Imm←SignExt(imm16)
 | 执行 | ALUOutput←A+Imm
 | 访存 | LMD←M[ALUOutput]
 | 写回 | R[rt]←LMD
  多周期处理器的特点：
  指令分为五个阶段，顺序执行
  同一阶段内的操作可以同时发生
  每个阶段的结果保存在内部寄存器中

## Slide 22: 单周期数据通路和多周期数据通路的差别
以Load指令LW RT, RS, Imm16为例
在单周期处理器上的微操作 | 在多周期处理器上的微操作 | 
M[PC] ;取指令 Addr←R[rs]+SignExt(imm16) ;计算访存地址 R[rt]←M[Addr] ;访存并将结果写回 PC←PC+4 ;计算下一条指令的地址 | 取指 | IR←M[PC] PC←PC+4
 | 译码 | A←R[rs] Imm←SignExt(imm16)
 | 执行 | ALUOutput←A+Imm
 | 访存 | LMD←M[ALUOutput]
 | 写回 | R[rt]←LMD
共同点：一条指令独占整个数据通路，直至执行结束

## Slide 23: Load指令分成5个阶段
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA
Register File Access Time
Old Value
New Value
busB
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
ExtOp
Old Value
New Value
ALUSrc
Old Value
New Value
Address
Old Value
New Value
busW
Old Value
New
Delay through Extender & Mux
Data Memory Access Time
Instruction Fetch
Instr Decode/
Reg. Fetch
Address
Reg Wr
Data Memory
Register File Write Time
1
3
2

## Slide 24: Load指令各阶段分析
取指阶段
  执行一次存储器读操作
  IR←M[PC]
  IR内容不是每个时钟都更新，需要加一个“写使能”控制IR
  取指阶段结束时，ALU输出为PC+4，并送到PC输入端，但不能在每个时钟到达时就更新PC，需要有“写使能”控制PC

## Slide 25: Load指令各阶段分析
取指阶段
译码/读寄存器堆阶段
  经过控制逻辑延迟后，控制信号更新为新值
  执行一次寄存器读操作
  读出的内容(操作数)保存到临时寄存器A和B中
  对16位立即数进行符号扩展后，送到ALU的B口的MUX

## Slide 26: Load指令各阶段分析
取指阶段
译码/读寄存器堆阶段
地址生成阶段(ALU运算)
  ALU的A口和B口的MUX在相应控制信号控制下选择操作数进行加法运算，输出结果在下个时钟到达时，保存到临时寄存器BranchTarget (ALUout)中
读存储器阶段
  由ALUout作为地址访问存储器，读出数据并存在MDR中
写结果到寄存器
  把MDR中的内容写到寄存器堆中

## Slide 27: 寄存器堆和存储器的写定时（ Ideal vs. Reality）
单周期控制处理器中，寄存器组和存储
器被简化为理想的时钟控制时序电路
  时钟边沿到来时，才进行写
  时钟边沿到来之前，地址、数据和写使能
  都已经稳定
Addr
Din
WrEn
Dout
Ideal
Memory
32
32
32
Clk

## Slide 28: 寄存器堆和存储器的写定时（ Ideal vs. Reality）
单周期控制处理器中，寄存器组和存储
器被简化为理想的时钟控制时序电路
  时钟边沿到来时，才进行写
  时钟边沿到来之前，地址、数据和写使能
  都已经稳定
实际机器的寄存器组和存储器情况
  寄存器有时钟输入，存储器可能无时钟输入
  写操作不是由时钟边沿触发，而是一个组合
  电路，其过程：
    写使能(Write Enable)为 1，且 Din信号已稳
    定时，经过Write Access时间，Din信号被写
    入 Addr 单元处
  重要之处：地址和数据在写使能为1前必须稳定
Addr
Din
WrEn
Dout
Ideal
Memory
32
32
32
Clk
Addr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32
存在地址Addr、数据Din和写使能WrEn信号的“竞争”问题！

## Slide 29: 寄存器堆和存储器的写定时（ Ideal vs. Reality）
单周期控制处理器中，寄存器组和存储
器被简化为理想的时钟控制时序电路
  时钟边沿到来时，才进行写
  时钟边沿到来之前，地址、数据和写使能
  都已经稳定
实际机器的寄存器组和存储器情况
  寄存器有时钟输入，存储器可能无时钟输入
  写操作不是由时钟边沿触发，而是一个组合
  电路，其过程：
    写使能(Write Enable)为 1，且 Din信号已稳
    定时，经过Write Access时间，Din信号被写
    入 Addr 单元处
  重要之处：地址和数据在写使能为1前必须稳定
Addr
Din
WrEn
Dout
Ideal
Memory
32
32
32
Clk
Addr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32
存在地址Addr、数据Din和写使能WrEn信号的“竞争”问题！
竞争：在组合电路中，信号经由不同的路径到达某一会合点的时间有先有后的现象
冒险：竞争而引起电路输出发生瞬间错误。表现为输出端出现原设计中没有的毛刺
竞争冒险：因为信号传输延迟时间不同，而引起输出逻辑错误的现象

## Slide 30: 竞争（race）问题
Register File(寄存器组)
实际寄存器组(不带Clk)在单周期通路中不能可靠工作：
  不能保证 Rw 在RegWr = 1之前稳定：在 Rw 和RegWr (write enable)之间存在“race”
Memory(存储器)
实际存储器在单周期通路中也不能可靠工作：
  不能保证 Addr在WrEn = 1之前稳定：在 Addr 和 WrEn之间存在“race”
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
busA
busB
RegWr
5
5
5
32
32
32
Addr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32

## Slide 31: 如何在多周期通路中避免“race”问题
多时钟周期中，解决“竞争”问题的方案
  确认地址和数据在第N周期结束时已稳定
  使“写使能”信号在一个周期后(即：第N+1周期)有效
  在“写使能”信号无效前地址和数据保持不变
“race”问题有时会导致机器出错，甚至崩溃！
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
busA
busB
RegWr
5
5
5
32
32
32
Addr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32
Rw
Addr
RegWr
WrEn
Notes: Well, for the multiple cycle implementation, we can avoid this race condition by:
(1) Making sure the address bus is stable by the end of Cycle N.
(2) Then we can assert the write enable signal ONE cycle later at Cycle N + 1.
(3) Finally, we have to make sure the address bus does not change until the
Write Enable signal is disasserted.
+1 = 18 min. (X:18)

## Slide 32: 取指周期（取指令、计算下一地址）开始时
控制信号：PCWr=1, MemWr=0, IRWr=1, ALUop=add
在一个时钟的下降沿到来后,开始取指令周期的任务
  M[PC] ； PC + 4
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
32
Dout
MemWr=?
PC
32
32
Clk
ALU
32
32
ALUop=?
ALU
Control
4
I R
32
Clk
IRWr=?
PCWr=?
Clk
You are here!
One “Logic” Clock Cycle
下个时钟到达时，PC和IR的输入端应是什么？
能否每个时钟更新PC和IR?
在必要时PC和IR怎样更新？
控制信号：PCWr=?, MemWr=?, IRWr=?, ALUop=?
加“写使能”控制！

## Slide 33: 取指周期结束时
每个周期都在下个时钟到来时结束 (此时存储元件被更新)
  IR ← M[PC] ； PC← PC + 4
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
32
Dout
MemWr=0
PC
32
32
Clk
ALU
32
32
ALUOp = Add
ALU
Control
4
Instruction Reg
32
IRWr=1
Clk
PCWr=1
Clk
You are here!
One “Logic” Clock Cycle
取指结束时新的PC值(PC+4)开始写入PC
下个周期里，PC中已经是PC+4
取指结束时，当前指令开始写入IR 。为保证本指令译码/执行期间IR中指令不变，后面周期中IRWr应该置为0
Notes: As time goes by, the output of the memory will become valid and the ALU, with ALUOp sets to Add, will finish the 32-bit add.
Hopefully, we are smart enough to set the cycle time so the time between the clock tick is long enough to allow these (output of Memory and ALU) to stabilize.
So at the end of the cycle, the clock tick will trigger the Instruction Register to save the current instruction word (output of Instruction Memory).
Similarly, the Program Counter register is triggered (point to the clock input) to save the next instruction’s address (output of ALU).
Unlike the single cycle processor where a 30-bit PC can reduce the length of two adders by two bits, here we are using the 32-bit ALU to do the PC update anyway.
So the only saving we can get for using a 32 bit PC are two register bits. That’s why we didn’t bother to do it and keep a 32-bit Program Counter.
The Memory Unit here is also used to store data and the ALU here is also use for instruction execution. Therefore, we know we will need some MUXes in front of them.
+2 = 29 min. (Y:09)

## Slide 34: 考察整个数据通路（第一个周期：取指）
PCWr
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
IRWr=1
32
32
busA
32
busB
PCWr=1
ALUSelA=0
Mux
0
1
32
PC
Mux
0
1
32
00
01
10
11
4
ALUSelB=00
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=x
PCSrc=0
BrWr=0
32
IorD=0
PC的更新时间
PC需要写使能信号(不是每个周期都写)
多了一个指令寄存器IR
每个周期产生各自的控制信号
和单周期有哪些不同？
分析的结果就是生成一个“状态”
1: PCWr, IRWr
ALUOp=Add
0: Others
x: PCWrCond
RegDst, MemtoR
Ifetch
分析：取指周期中各控制信号取值是什么？

## Slide 35: 单周期下地址逻辑
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
取指令：Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
Clk
新指令未取出译码和执行，控制信号、标志位还是原指令旧值，直到下一个clk

## Slide 36: 指令译码周期（第二个周期）
指令未译码，故只执行公共操作
ALU空闲，可用ALU“投机计算”转移地址！
busA ← RegFile[rs] ; busB ← RegFile[rt]
Decoder ← Op and Func
ALU is not being used: ALUctr = xx
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=xx
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=x
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
ALUSelB=xx
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
32
IorD=x
Func
Op
6
6
问题：PC中已是下条顺序指令的地址，对本条指令的执行有没有影响？
没有影响，因为IRWr=0!

## Slide 37
busA ← Reg[rs] ; busB ← Reg[rt] ;
Decoder ← Op and Func;
投机：Target ← PC+SignExt(Imm16)*4
(为什么不是PC+4+SignExt(Imm16)*4？)
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
R-type
Ori
Memory
:
指令译码周期（第二个周期）
指令译码器
1: BrWr, ExtOp
ALUOp=Add
0:Others
x: RegDst, PCSrc
ALUSelB=10
IorD, MemtoReg
Rfetch/Decode
第二周期结束时，执行的结果是什么？

## Slide 38: 寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
Raddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Ori
Memory
Rtype
Beq
if 指令译码输出为：Beq
第三个周期就是Beq指令的第一个执行周期！

## Slide 39: Branch指令执行并完成周期（第三个周期）
if (busA == busB)
  PC ← Target
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Sub
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=1
PCSrc=1
BrWr=0
32
IorD=x
若不“投机”，则在此周期前还要加一个周期，用来计算转移地址后保存到Target中！
如果指令译码输出为：Branch
“ALU”每步都不空闲，被重复使用
1: PCWrCond
ALUOp=Sub
x: IorD, Mem2Reg
ALUSelB=01
RegDst, ExtOp
ALUSelA
BrFinish
PCSrc
PC内容是否在下个周期更新为Target，则由Zero决定！
控制信号的取值是什么？

## Slide 40: 寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Ori
Memory
R-type
if：指令译码输出为：R-Type
第三个周期就是R-Type指令的第一个执行周期！

## Slide 41: R-type指令的执行周期（第三个周期）
ALU Output ← busA op busB
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Rtype
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=1
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
1: RegDst
ALUOp=Rtype
ALUSelB=01
x: PCSrc, IorD
MemtoReg
ALUSelA
ExtOp
RExec
为解决“race”问题，该周期使RegDst=1，RegWr=0。Why?
R-type指令的控制信号取值？
保证地址Rw在写使能RegWr前先稳定，准备好下周期的写

## Slide 42: R-type指令的完成周期（第四个周期）
R[rd] ← ALU Output
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Rtype
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=1
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=1
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
R-type指令的控制信号取值？
RegDst=1 使Rw继续稳定
RegWr=1使busW上的值写入
ALUSelA=1, ALUSelB=01, ALUop=Rtype,使ALU的输出保持稳定，直到本周期结束。
1: RegDst, RegWr
ALUOp=Rtype
ALUselA
x: IorD, PCSrc
ALUSelB=01
ExtOp
Rfinish
ALUout
没有Target, 则一定要有ALUout!

## Slide 43
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Intruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Rtype
Memory
寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Ori
if：指令译码输出为：ori
下面第三个周期就是ori指令的第一个执行周期！

## Slide 44: Ori 指令执行周期（第三个周期）
ALU output ← busA or ZeroExt[Imm16]
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Or
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=0
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
为解决“race”问题，该周期RegDst=0，而RegWr=0，为什么？
ori指令的第一个执行周期，控制信号取值？
ALUOp=Or
x: IorD, PCSrc
1: ALUSelA
ALUSelB=11
0：MemtoReg
OriExec

## Slide 45: Ori 指令完成周期（第四个周期）
R [rt] ← ALU output
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Or
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=1
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=0
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
RegDst=0使Rw继续稳定，RegWr=1
使busW上的值写入
ori指令的完成周期，控制信号取值？
1: ALUSelA
ALUOp=Or
x: IorD, PCSrc
RegWr
ALUSelB=11
OriFinish

## Slide 46
Target
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Rtype
Ori
:
寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Memory
if: 指令译码输出为：访存指令(lw 或 sw)
下面第三个周期就是lw/sw指令的第一个执行周期！

## Slide 47: lw/sw内存地址计算周期（第三个周期）
ALU output ← busA + SignExt[Imm16]
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=x
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
sw指令的控制信号取值？
ALU的输出可能是读地址，也可能是写地址！
读地址是哪条指令？写地址是哪条？
ALUOp=Add
PCSrc
1: ExtOp
ALUSelB=11
x: MemtoReg
ALUSelA
MemAdr

## Slide 48: sw指令存数周期（第四周期）
M[ALU output] ← busB
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=1
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=x
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
ALUOp=Add
x: PCSrc,RegDst
1: ExtOp
ALUSelB=11
MemtoReg
MemWr
ALUSelA
swFinish
sw指令的控制信号取值？
须保持 ALUSelA, ALUSelB, ALUOp与上个周期取值相同!
才能保证WrAdr稳定不变！

## Slide 49: lw指令取数周期（第四周期）
Mem Dout ← M[ALU output]
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=1
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=1
lw指令的控制信号取值？
RegDst=0,RegWr=0,
MemtoReg=1使Rw和busW在RegWr=1前先稳定
ALUOp=Add
x: MemtoReg
1: ExtOp
ALUSelB=11
ALUSelA, IorD
PCSrc
MemFetch

## Slide 50: lw指令回写周期（第五周期）
R[rt] ← Mem Dout
Real
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=1
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=1
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
ALUOp=Add
x: PCSrc
1: ALUSelA
ALUSelB=11
MemtoReg
RegWr, ExtOp
IorD
lwFinish
lw指令的控制信号取值？
RegDst=0,RegWr=1使Rw在RegWr=1后继续保持稳定
ALU输出在ALU控制不变时保持稳定，以使Dout和busW保持稳定。

## Slide 51: 完成前述6条指令的完整多周期数据通路
Ideal
Memory
WrAddr
Din
RAddr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Regs
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
关键:
如何控制在不同周期产生不同的控制信号取值！
考虑如何设计控制器！

## Slide 52: 多周期的完整数据通路及所需的控制信号

## Slide 53: 3. 多周期控制器的实现
单周期控制器
  控制信号在整个指令执行过程中保持不变
  真值表反映了指令和控制信号的关系
  按照真值表就可以实现控制器

## Slide 54: 回顾——单周期数据通路（The Main Control）
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
ALUSrc
MemtoReg
MemWrite
Branch
Jump
RegDst
ExtOp
ALUop<2>
ALUop<1>
ALUop<0>

## Slide 55: 3. 多周期控制器的实现
单周期控制器
  控制信号在整个指令执行过程中保持不变
  真值表反映了指令和控制信号的关系
  按照真值表就可以实现控制器！
多周期控制器能不能这样实现？

## Slide 56: 3. 多周期控制器的实现
单周期控制器
  控制信号在整个指令执行过程中保持不变
  真值表反映了指令和控制信号的关系
  按照真值表就可以实现控制器！
多周期控制器能不能这样实现？
  不能！每个指令有多个周期，每个周期控制信号取值不同！
多周期控制器需要通过另外一种方式描述指令和控制信号的关系

## Slide 57: 多周期控制器的实现
多周期控制器功能描述方式
  有限状态机
  采用组合逻辑设计方法用硬连线路(PLA)实现
  微程序
  用ROM存放微程序实现
硬连线路控制器(硬布线控制器)
微程序控制器
“hardwired control”
Finite State Diagram
Explicit Next State
Function
Logic Equations
PLA
“microprogrammed control”
Microprogram
Microprogram counter
+ Dispatch ROMs
Truth Tables
ROM

## Slide 58: 时序控制的描述
Opcode
状态寄存器
输入
输出
组合逻辑控制单元
Multicycle
Datapath
下一状态被看成和其他控制信号一样
下一状态是当前状态和操作码的函数
每来一个时钟，当前状态变到下一个状态
在不同状态下输出不同的控制信号
下一步目标：设计控制逻辑(control Logic)
思路：由时钟、当前状态和操作码确定下一状态。不同状态输出不同控制信号值
clk
Next
State
控制信号

## Slide 59: 多周期处理器的状态转换图
下一步目标：设计“状态转换电路”， 即：控制器
Q：各指令的时钟周期数多少？
每来一个时钟，状态机进入下一状态
R-4, ori-4, beq-3, Jump-3, lw-5, sw-4
每个状态是由控制信号的一组取值来决定的

## Slide 60: 多周期控制器状态转换表
以上功能可以用PLA电路来实现！
当前状态 S3S2S1S0 | 指令操作码OP5OP4OP3OP2OP1OP0 | 下一状态NS3NS2NS1NS0
State2,3,5,7,9,11 |  | 0 0 0 0
State0 (IFetch)，0000 |  | 0 0 0 1
State1 (ID/RFetch)，0001 | 000100 (beq) | 0 0 1 0
State1 (ID/RFetch)，0001 | 000010 (jump) | 0 0 1 1
State1 (ID/RFetch)，0001 | 001101 (ori) | 0 1 0 0
State4 (OriExec)，0100 |  | 0 1 0 1
State1 (ID/RFetch)，0001 | 000000 (R-type) | 0 1 1 0
State6 (RExec)，0110 |  | 0 1 1 1
State1 (ID/RFetch)，0001 | 100011 (lw) | 1 0 0 0
State1 (ID/RFetch)，0001 | 101011 (sw) | 1 0 0 0
State8 (MemAdr)，1000 | 101011 (sw) | 1 0 0 1
State8 (MemAdr)，1000 | 100011 (lw) | 1 0 1 0
State10 (MemFetch)，1010 |  | 1 0 1 1

## Slide 61: 用PLA电路实现的组合逻辑控制单元（硬布线方式）
你能找出图中的错误吗？
有三个点的位置不对！
左上角由操作码和当前状态确定下状态电路
右下角由当前状态确定控制信号电路

## Slide 62: 用PLA (可编程逻辑阵列)电路实现的组合逻辑控制单元
Op5
Op4
Op3
Op2
Op1
Op0
S3
S2
S1
S0
NS3
NS2
NS1
NS0
0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1000
9 = 1001
10 = 1010
11 = 1011
beq j ori R lw sw lw sw
PCWr
IorD
…
RegDst
1 1 1 1 1 1 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
当前状态
…
R= 000000
beq=000100
lw= 100011
sw= 101011
ori= 001011
j= 000010

## Slide 63: 多周期计算机的性能
例：假定程序中22%为Load，11%为Store，49%为R-Type，16%为Branch，2%为Jump。每个状态需要一个时钟周期，CPI多周期为多少？
解：分析如下：每种指令所需的时钟周期数为：
Load：5；Store：4；R-Type：4；Branch：3；Jump：3

## Slide 64: 多周期计算机的性能
例：假定程序中22%为Load，11%为Store，49%为R-Type，16%为Branch，2%为Jump。每个状态需要一个时钟周期，CPI为多少？
解：分析如下：每种指令所需的时钟周期数为：
Load：5；Store：4；R-Type：4；Branch：3；Jump：3

## Slide 65: 多周期计算机的性能
例：假定程序中22%为Load，11%为Store，49%为R-Type，16%为Branch，2%为Jump。每个状态需要一个时钟周期，CPI为多少？
解：分析如下：每种指令所需的时钟周期数为：
Load：5；Store：4；R-Type：4；Branch：3；Jump：3
CPI= Σ(指令数 i / 指令数)× CPI i = 4.04
若时钟周期单周期为1，则时钟周期多周期约为单周期的1/5
总时间多周期约为：I×4.04×1/5 ≈ 0.8 I；
总时间单周期为：I×1×1=I
加速比=多周期处理机的性能/单周期处理机的性能 = 单周期处理机执行程序的时间/多周期处理机执行程序的时间
= I / 0.8I = 1.25

## Slide 66: 小 结
多周期控制器的实现思想
多周期数据通路的建立
多周期通路中存储单元的“竞争”问题及解决思路
详细分析7条指令在多周期通路中的执行过程
在分析执行过程基础上，分析每个周期内控制信号的取值，生成相应的状态
综合生成所有指令的状态转换图
根据状态转换图，生成控制器输出的逻辑表达式
根据逻辑表达式，实现控制逻辑

## Slide 67: 补充题
某计算机字长16位，采用16位
定长指令字，按字编址，部分
数据通路结构如下图所示，
图中所有控制信号为1时
表示有效、为0时表示无
效。如，控制信号MDRin
为1表示允许数据从内总
线打入MDR，MAR的输出
一直处于使能状态，外总线
的数据直接被送到MDR，
而无需控制信号，ALU
的操作控制端有：
“Add”、“And”、
…、“Mov”等操作控
制信号。指令“And R0, (R1)”的功能为：
Reg(R0) and Mem(Reg(R1)) → Reg(R0)。即：将R0中的数据与R1的内容所指主存单元的数据相与，结果送入寄存器R0。

## Slide 68: 补充题(续)
要求：完成下表，写出该指令周期内每个节拍(时钟周期)的功能和有效控制信号(栏目不够可自行添加)。(为简化功能描述，用(R)表示寄存器R中的内容，M(R)表示寄存器R的内容所指的主存单元的内容。如，MDR←M(MAR)表示将MAR所指主存单元内容送到MDR寄存器中)
时钟周期 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR←(PC) | Pcout，MARin
C2 | MDR←M(MAR) PC←(PC)+1 | MemR， PC+1
C3 | IR←(MDR) | MDRout，IRin
C4 |  | 
C5 |  | 
C6 |  | 
C7 |  | 
C8 |  | 
C9 |  | 

## Slide 69
谢 谢！