## Slide 1
计算机组成原理
周知
zhouzhi9@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第五章 存储器层次结构（二）

## Slide 2
上讲回顾
回顾内容
  5.1 存储器概述
    计算机中的存储器
      信息的存储、传送、处理单位的概念
    存储器分类
      可按存储介质/存取方式 / 可保存性 / 作用来分
    内存的主要技术指标
    半导体存储器随机访问存储器
      SRAM的基本原理及其特点
      DRAM的基本原理及其特点
    RAM芯片组织

## Slide 3
本节概要
重点内容
  5.2 主存储器
基本要求
掌握存储器的设计
第五章 存储层次结构

## Slide 4: 回顾——5.1.2 存储器的层次结构
远程二级存储（分布式文件，Web服务器）
本地二级存储（本地磁盘）
主存储器（DRAM）
芯片外的
高速缓存（SRAM）
芯片上的
高速缓存（SRAM）
寄存器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
更大
更慢
更便宜的
存储设备
更小
更快
更贵的
存储设备
CPU
主机
本地

## Slide 5: 回顾——5.1.4 随机存取存储器RAM
SRAM和DRAM存储器的特性
 | DRAM | SRAM
存储原理 | 电容 | 触发器
集成度 | 高 | 低
芯片引脚 | 少 | 多
速度 | 慢(10X) | 快(1X)
价格 | 低(1X) | 高(100X)
刷新 | 有 | 无
应用 | 主存、帧缓冲区 | 高速缓存存储器

## Slide 6
5.2.1 主存储器逻辑设计
——基本原则与容量扩展

## Slide 7: 5.2.1 主存储器逻辑设计
主存储器（Main Memory）的设计
  目的：利用半导体存储芯片和其它逻辑芯片，构成所需要的存储器
    由存储芯片 ( mK×n位/片) 构成存储器( MK×N位)
    其它逻辑芯片：例如地址寄存器、地址译码器、刷新控制电路等

## Slide 8: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储器设计基本原则
  根据使用要求，结合实际条件进行设计，使其具有良好性能价格比
    使用要求
      存储器的性质：主存、Cache、CM；DRAM、SRAM、ROM
      存储器的性能指标：速度、容量、字长
      存储器的环境条件：温度、湿度、船载、机载
    实际条件
      现有芯片：集成度、速度、功耗、字位结构
      技术条件：测试条件、设计水平
      生产工艺：测试、组装、加工等技术水平

## Slide 9: 5.2.1 主存储器逻辑设计
设计步骤
系统设计
(提出总体方案)
提出存储器的性能指标和功能要求
  字长、容量、存取时间、存储周期、使用场合
  总线宽度、控制方式、纠检错能力、环境条件
确定存储结构组成、外围电路、芯片类型
  存储芯片类型: SRAM、DRAM、ROM
  外围芯片类型: ECL、TTL、CMOS等
  选址方法：重合法、线选法
  系统结构：多体、单体，编址方式

## Slide 10: 5.2.1 主存储器逻辑设计
设计步骤
1. 系统设计(提出总体方案)
容量扩展
负载计算与分析
速度估算
纠检错逻辑设计：提高可靠性确定存储结构组成、外围电路、芯片类型
2. 逻辑设计(实施总体方案)

## Slide 11: 5.2.1 主存储器逻辑设计
设计步骤
印刷电路板的尺寸、层次、走线要求
机加工、电装配的要求
工艺规程、考核条件
器件老化、测试、筛选条件及参数的确定
3. 工艺设计(工程实现)
1. 系统设计(提出总体方案)
2. 逻辑设计(实施总体方案)

## Slide 12: 5.2.1 主存储器逻辑设计
设计步骤
重点!
容量扩展
负载计算与分析
速度估算
3. 工艺设计(工程实现)
1. 系统设计(提出总体方案)
2. 逻辑设计(实施总体方案)

## Slide 13: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  位扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(mk×N位)
  字扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×n位)
  字位同时扩展
    存储芯片(mk×n位)构成存储器(Mk×N位)
  注意：m < M，n < N

## Slide 14: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  位扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(mk×N位)
    特点：字数不变(存储单元个数不变)，位数扩展(字长加长)
      芯片地址码位数与存储器的地址码位数相同
      每个存储单元中所含存储位元数增加,给出地址后，该存储单元中所含芯片均工作

## Slide 15: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  位扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(mk×N位)
    特点：字数不变(存储单元个数不变)，位数扩展(字长加长)
      芯片地址码位数与存储器的地址码位数相同
      每个存储单元中所含存储位元数增加,给出地址后，该存储单元中所含芯片均工作
需要多少片存储芯片呢？

## Slide 16: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  位扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(mk×N位)
    特点：字数不变(存储单元个数不变)，位数扩展(字长加长)
      芯片地址码位数与存储器的地址码位数相同
      每个存储单元中所含存储位元数增加,给出地址后，该存储单元中所含芯片均工作
      需存储芯片数：N/n片
    例：由16K×6位芯片组装成16K×32位存储器需要：
    32/6＝6(片)
此例需要多少芯片呢？

## Slide 17: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  位扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(mk×N位)
    特点：字数不变(存储单元个数不变)，位数扩展(字长加长)
      芯片地址码位数与存储器的地址码位数相同
      每个存储单元中所含存储位元数增加,给出地址后，该存储单元中所含芯片均工作
      需存储芯片数：N/n片
      芯片间各端点(引脚)如何连接？
需要考虑哪些引脚信号？

## Slide 18: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  位扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(mk×N位)
    特点：字数不变(存储单元个数不变)，位数扩展(字长加长)
      芯片地址码位数与存储器的地址码位数相同
      每个存储单元中所含存储位元数增加,给出地址后，该存储单元中所含芯片均工作
      需存储芯片数：N/n片
      芯片间各端点(引脚)如何连接？
        地址端、-CS、-WE：分别并接
        数据输入、输出端：各位单独引出

## Slide 19: 5.2.1 主存储器逻辑设计
位扩展
例：用1024×4位芯片构成1K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？

## Slide 20: 5.2.1 主存储器逻辑设计
需要几个芯片？
解：位方向扩展2倍，字方向无需扩展。即2个芯片
位扩展
例：用1024×4位芯片构成1K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？

## Slide 21: 5.2.1 主存储器逻辑设计
地址范围分别是什么？
解：地址范围都一样：地址共10位，000H~3FFH；全部作为片内地址
（000H~3FFH：0000 0000 00002 ~ 0011 1111 11112）
位扩展
例：用1024×4位芯片构成1K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？

## Slide 22: 5.2.1 主存储器逻辑设计
位扩展(注意信号线的连接)
  芯片地址线及读/写控制线对应相接，而数据线单独引出，没有外部译码器
WE
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
A9 … A0
数据总线
(8根)
A9 … A0
…
D0
D3
D4
D7
I/O3
I/O0
I/O1
I/O2
I/O3
I/O0
I/O1
I/O2
…
…
A0
A9
…
CS
CS
WE
WE
CS
例：用1024×4位芯片构成1K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？
解：位方向扩展2倍，字方向不扩展，2个芯片，地址范围一样：000-3FFH地址共10位，全作为片内地址

## Slide 23: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  字扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×n位)
    特点：位数不变(字长不变)、扩充容量(存储单元个数增加)；
      芯片地址码位数小于存储器的地址码位数
      芯片和存储器二者的存储单元中所含位元数相同
      给出地址后，选中芯片工作
需要多少片存储芯片呢？

## Slide 24: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  字扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×n位)
    特点：位数不变(字长不变)、扩充容量(存储单元个数增加)；
      芯片地址码位数小于存储器的地址码位数
      芯片和存储器二者的存储单元中所含位元数相同
      给出地址后，选中芯片工作
    需存储芯片数：M/m
    例：由32K×8位芯片组装成128K×8位存储器需要：
    128K/32K＝4(片)
此例需要多少芯片呢？

## Slide 25: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  字扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×n位)
    特点：位数不变(字长不变)、扩充容量(存储单元个数增加)；
      芯片地址码位数小于存储器的地址码位数；芯片和存储器二者的存储单元中所含位元数相同；给出地址后，选中芯片工作
    需存储芯片数：M/m
    芯片间各端点如何连接
      A、-WE、数据输入输出端：分别并接
      -CS：单独引出，与增加的高位地址码(存储器地址码位数减芯片的地址码位数)的译码结果连接

## Slide 26: 5.2.1 主存储器逻辑设计
字扩展(注意信号线的连接)
例：用2K×8位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片？各个芯片的地址范围分别是多少？
地址范围分别是什么？
解：
字方向扩展2倍(需要2个芯片)
芯片内地址有11位；4K个存储单元共12位地址；
最高位地址信号由外部译码器译码生成2个输出，分别连到2个片选信号
2个芯片的地址范围分别为：000H~7FFH， 800H~FFFH

## Slide 27
字扩展(注意信号线的连接)
Intel 6116
2K×8位
Intel 6116
2K×8位
数据总线
(8根)
…
D7
D0
…
A0
A10
A11
A0 … A10
A0 … A10
o
OE
WE
CS
CS
地址总线
(12根)
例：用2K×8位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？
解：字方向扩展2倍(2个芯片)。0000-7FFH， 800-FFFH地址共12位，高位由外部译码器译码生成2个输出，分别连到2个片选信号，片内地址有11位
地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号分别与外部译码器各输出端相连

## Slide 28: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  字、位同时扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×N位)
    特点：存储单元个数，字长同时增加，即存储器地址码位数多于芯片地址码位数，存储器存储单元中位元数大于芯片存储单元中位元数。给出地址后，同行芯片均工作

## Slide 29: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  字、位同时扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×N位)
    特点：存储单元个数，字长同时增加，即存储器地址码位数多于芯片地址码位数，存储器存储单元中位元数大于芯片存储单元中位元数。给出地址后，同行芯片均工作
    需存储芯片数：  M/m   N/n 片
    例：由16K×4位芯片组装成128K×32位存储器需要：
    128K/16K ×32/4＝8×8＝64(片)

## Slide 30: 5.2.1 主存储器逻辑设计
存储容量的扩展
  字、位同时扩展
    存储芯片(mk×n位/片)构成存储器(Mk×N位)
    特点：存储单元个数，字长同时增加，即存储器地址码位数多于芯片地址码位数，存储器存储单元中位元数大于芯片存储单元中位元数。给出地址后，同行芯片均工作
    需存储芯片数：  M/m   N/n 片
    芯片间各端点的连接
    A、-WE：分别并接
    -CS：位向(同行)并接，字向(不同行)独立引出
    D、Q：位向(不同列)独立引出，字向(同列)并接

## Slide 31: 5.2.1 主存储器逻辑设计
  字、位同时扩展
例：用1K×4位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片，地址范围各是多少？
解：字向扩展4倍、位向扩展2倍，需要8个芯片
需要多少芯片呢？

## Slide 32: 5.2.1 主存储器逻辑设计
解：存储芯片1K（210）：地址码10位；存储器4K（212）：地址码：12位
地址范围：000~3FFH、400~7FFH、800~BFFH、C00~FFFH
地址范围分别是什么？
例：用1K×4位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片，地址范围各是多少？
  字、位同时扩展

## Slide 33
  字、位同时扩展（A、-WE：分别并接）
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
D3～D0
D7～D4
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
A9～A0
WE
CS0
2-4译码器
A10
A11
O
O
O
O
CS1
CS2
CS3
位扩展
字扩展
例：用1K×4位芯片构成4K×8位存储器，需要8个芯片，地址范围分别为：0000-3FFH， 400-7FFH， 800-BFFH， C00- FFFH；
地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号则分别与外部译码器各个译码输出端相连。

## Slide 34
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
D3～D0
D7～D4
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
A9～A0
WE
CS0
2-4译码器
A10
A11
O
O
O
O
CS1
CS2
CS3
位扩展
字扩展
例：用1K×4位芯片构成4K×8位存储器，需要8个芯片，地址范围分别为：0000-3FFH， 400-7FFH， 800-BFFH， C00- FFFH；地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号则分别与外部译码器各个译码输出端相连。
  字、位同时扩展（-CS：位向(同行)并接，字向(不同行)独立引出）

## Slide 35
  字、位同时扩展（数据线D0~D7）
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
D3～D0
D7～D4
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
A9～A0
WE
CS0
2-4译码器
A10
A11
O
O
O
O
CS1
CS2
CS3
位扩展
字扩展
例：用1K×4位芯片构成4K×8位存储器，需要8个芯片，地址范围分别为：0000-3FFH， 400-7FFH， 800-BFFH， C00- FFFH；地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号则分别与外部译码器各个译码输出端相连。

## Slide 36
5.2.1 主存储器逻辑设计
——负载分析与速度估算

## Slide 37: 5.2.1 主存储器逻辑设计
设计步骤
重点!
容量扩展
负载计算与分析
速度估算
3. 工艺设计(工程实现)
1. 系统设计(提出总体方案)
2. 逻辑设计(实施总体方案)

## Slide 38: 5.2.1 主存储器逻辑设计
负载计算
  驱动与负载的有关问题
    存储器的逻辑设计中，外围电路芯片是驱动，存储芯片的各端点就是负载
    逻辑电路的负载能力是有限的
    双极型芯片各端点为电流负载；MOS型芯片各端点为电容负载
    负载因数f端点名：存储芯片某种端点中的一个端点的负载量称为该种端点的负载因数
  例如：用 fA表示地址端的负载因数

## Slide 39: 5.2.1 主存储器逻辑设计
负载计算（计算mk×n位 → Mk×N位）
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
D3～D0
D7～D4
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
A9～A0
WE
CS0
2-4译码器
A10
A11
O
O
O
O
CS1
CS2
CS3
位扩展
字扩展
地址驱动线的负载
LA＝M/m N/n fA
读写控制驱动线负载
LWE＝M/m N/n fwe

## Slide 40: 5.2.1 主存储器逻辑设计
负载计算（计算mk×n位 → Mk×N位）
行片选驱动线负载：LCS＝N/n fCS
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
D3～D0
D7～D4
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
A9～A0
WE
CS0
2-4译码器
A10
A11
O
O
O
O
CS1
CS2
CS3
位扩展
字扩展

## Slide 41: 5.2.1 主存储器逻辑设计
负载计算（计算mk×n位 → Mk×N位）
数据输入线的负载：LDI＝M/m fDI
数据输出线的负载：LDO＝M/m fDO
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
Intel 2114
1K×4位
D3～D0
D7～D4
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
I/O3～I/O0
A9～A0
WE
CS0
2-4译码器
A10
A11
O
O
O
O
CS1
CS2
CS3
位扩展
字扩展

## Slide 42: 5.2.1 主存储器逻辑设计
速度估算
  外围电路传输要引起时延，使存储器的系统存储周期、存取时间比存储芯片的存储周期、存取时间要长
    通常一级门延迟时间为2.5ns，走线1米延时6ns
    选择芯片的条件：系统的存储周期大于芯片的存储周期，系统的存储时间大于芯片的存取时间
  速度估算要留有适当的余地以保证能够正常工作（参数随环境变化）
    通常应比要求的快(小)10%左右
例：系统要求100ns，速度估算100ns不行，估算70ns也不宜，80～90ns合适

## Slide 43: 5.2.1 主存储器逻辑设计
系统取数时间（System Access）TSA
  读出时涉及A、-WE、A’、-CS三个信号
  存储器地址分为：高位地址A’+低位地址A

## Slide 44: 5.2.1 主存储器逻辑设计
系统取数时间TSA
  -WE一定先于A、A’到达存储芯片，只存在如下两种情况的系统取数时间
    系统地址取数时间tSAA
    若A最后到达芯片，有：tSAA=tAD+tAA
    其中 tAD为地址缓冲延迟时间； tAA为存储芯片的寻址取数时间
芯片仅有一个-WE却有多个A，多个A不可能同时到达

## Slide 45: 5.2.1 主存储器逻辑设计
系统取数时间TSA
  -WE一定先于A、A’到达存储芯片，只存在如下两种情况的系统取数时间
    系统片选取数时间tSCSA
    若−CS最后到达存储芯片，有：tSCSA=tADC+tACS
    其中tADC为片选译码延迟；tACS为系统片选取数时间

## Slide 46: 5.2.1 主存储器逻辑设计
系统取数时间TSA
  两种取数时间：系统地址取数时间(tSAA)、系统片选取数时间(tSCSA)并非共存，选取时间是最慢的那个时间，故取较大者为系统取数时间
  若输出有缓冲器，应考虑输出缓冲延时tBD，有：TSA＝max{tSAA，tSCSA}+tBD

## Slide 47: 5.2.1 主存储器逻辑设计
系统存储周期TSM
  TSM＝TM + tD + tR
  TM为芯片存储周期：查芯片数据手册
  tD为系统传输时延：由外围电路逻辑级数确定
  tR为系统恢复时间：通过系统测试获得

## Slide 48
5.2.1 主存储器逻辑设计
——主存设计举例

## Slide 49: 5.2.1 主存储器逻辑设计
逻辑设计过程
  芯片手册或测试，获得芯片的有关参数
  容量扩展（确定扩展方式、芯片数量、连接方式）
  负载计算
  速度估算
  外围控制电路的设计
容量扩展
负载计算与分析
速度估算

## Slide 50: 主存设计举例
  例：用MCM511000A DRAM芯片(1M×1位)构成4M×32位的主存
    芯片的引脚图
MCM5
11000A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
-W
-RAS
TF
A0
A1
A2
A3
VCC
VSS
Q
-CAS
A9
A8
A7
A6
A5
A4

## Slide 51: 主存设计举例
  MCM511000A的逻辑组成

## Slide 52: 主存设计举例
  MCM511000A的逻辑组成

## Slide 53: 主存设计举例
  MCM511000A的逻辑组成

## Slide 54: 主存设计举例
  MCM511000A的逻辑组成

## Slide 55: 主存设计举例
  例：用MCM511000A DRAM芯片(1M×1位)构成4M×32位的主存
1、确定存储芯片数量
2、确定芯片的连接
3、负载计算与分配
4、速度估算
任务分解？
解题步骤？

## Slide 56: 主存设计举例
1、 确定存储芯片数量
  M/m N/n＝4M/1M 32位/1位＝128片
  字位同时扩展，字扩展4倍，位扩展32倍
  例：用MCM511000A DRAM芯片(1M×1位)构成4M×32位的主存

## Slide 57: 主存设计举例
2、确定芯片的连接
  4行：每行32片MCM511000A
  32列：每列4片MCM511000A
  -W、-CAS、A：并接

## Slide 58: 主存设计举例
2、确定芯片的连接
  4行：每行32片MCM511000A
  32列：每列4片MCM511000A
  -W、-CAS、A：并接
  -RAS：作字扩展， 各行独立，受最高两位地址译码控制

## Slide 59: 主存设计举例
2、确定芯片的连接
  4行：每行32片MCM511000A
  32列：每列4片MCM511000A
  -W、-CAS、A：并接
  -RAS：作字扩展， 各行独立，受最高两位地址译码控制
  D、Q同列并接，不同列单独引出

## Slide 60: 主存设计举例
3、负载计算与分配
  地址端负载、数据输入端负载为5PF；-RAS、-CAS、-W端负载为7PF
  假定一个门的负载能力为40PF(门本身的输入电容为5PF)，则
    一个门可驱动地址端：40PF/5PF=8(个)
    一个门可驱动-RAS(-CAS、-W) ：40PF/7PF＝5(个)
    一个门可驱动8个门：40PF/5PF=8(个)

## Slide 61: 主存设计举例
3、负载计算与分配
  地址端负载、数据输入端负载为5PF；-RAS、-CAS、-W端负载为7PF
  假定一个门的负载能力为40PF(门本身的输入电容为5PF)，则
    一个门可驱动地址端：40PF/5PF=8(个)
    一个门可驱动-RAS(-CAS、-W) ：40PF/7PF＝5(个)
    一个门可驱动8个门：40PF/5PF=8(个)
  a. 地址驱动的负载与分配
  每根地址线要接到所有存储芯片的相应引脚，即每根地址线要带128个地址端，一个门可带8个端，需要多少个门？
128/8=16,因16>8,需再加一级门16/8=2；共需16+2=18(个)

## Slide 62: 主存设计举例
  b . -W驱动的负载与分配
  驱动线要带128个端，一个门可带5个端，需要多少个门？
  128/5=26；因26>8，26/8=4；故需两级门共26+4=30(个)
3、负载计算与分配
  地址端负载、数据输入端负载为5PF；-RAS、-CAS、-W端负载为7PF
  假定一个门的负载能力为40PF(门本身的输入电容为5PF)，则
    一个门可驱动地址端：40PF/5PF=8(个)
    一个门可驱动-RAS(-CAS、-W) ：40PF/7PF＝5(个)
    一个门可驱动8个门：40PF/5PF=8(个)

## Slide 63: 主存设计举例
3、负载计算与分配
  a. 地址驱动的负载与分配
    每个地址码的输出要带128个地址端，一个门可带8个端，故：128/8=16。因16>8，需加一级门16/8=2。共需16+2=18(个)
  b. -W驱动的负载与分配
    驱动线要带128个端，一个门可带5个端：128/5=26；因26>8，26/8=4。故需两级门共26+4=30(个)
  c. -RAS驱动的负载与分配
    分四行驱动，每行32个-RAS端，需32/5=7(个)
    四行共需4×7=28(个)
  d. -CAS同-W，亦需30(个)
  e. D、Q直接连接，可以直接驱动，不需另加门

## Slide 64: 5.2.1 主存储器逻辑设计
系统存储周期TSM
  TSM＝TM + tD + tR
  TM为芯片存储周期：查芯片数据手册
  tD为系统传输时延：由外围电路逻辑级数确定
  tR为系统恢复时间：通过系统测试获得

## Slide 65: 主存设计举例
4、速度估算
  假定每级门延迟为2.5ns，系统恢复时间tR为2ns，忽略走线延时：
  系统随机读/写存储周期：
  TRM=TRC+tD+tR=130+2×2.5+2=137ns
功耗 | P＝600mW
随机读/写周期 | TRC＝130ns(最小)
-RAS取数时间 | tRAC＝70ns(最大)
-CAS取数时间 | tCAC＝20ns (最大)
地址取数时间 | tAA＝35ns (最大)
  表 MCM511000A DRAM芯片
  (1M×1位)的主要性能参数

## Slide 66
5.2.2 存储器与CPU的连接

## Slide 67: 5.2.2 存储器与CPU的连接
总线连接方式
地址线的连接
数据线的连接
控制线的连接
MDR
MAR
CPU
存储器
读
数据总线
地址总线
写

## Slide 68: 5.2.2 存储器与CPU的连接
总线连接方式
地址线的连接
数据线的连接
控制线的连接
CPU地址线数决定了整个主存空间的寻址范围
CPU地址线数>存储芯片地址引脚线
通常将CPU地址线的低位和存储芯片地址线相连，高位用作字扩展时的片选信号的译码

## Slide 69: 5.2.2 存储器与CPU的连接
总线连接方式
地址线的连接
数据线的连接
控制线的连接
CPU数据线数决定了一次可读写的最大数据宽度
    CPU数据线数>存储芯片数据引脚线
通常将CPU数据线连到多个位扩展的芯片中，使扩展后的位数与CPU数据线数相等

## Slide 70: 5.2.1 主存储器逻辑设计
设计步骤
重点!
容量扩展
负载计算与分析
速度估算
3. 工艺设计(工程实现)
1. 系统设计(提出总体方案)
2. 逻辑设计(实施总体方案)

## Slide 71: 5.2.2 存储器与CPU的连接
总线连接方式
地址线的连接
数据线的连接
控制线的连接
若CPU读/写命令线和存储芯片的读/写控制线是一根，且电平信号一致，则可直接相连
若CPU读/写命令线分开，则需分别进行连接
CPU中的访存信号线MREQ用来确定是访问主存还是I/O端口
（MREQ信号为低电平时才选择存储芯片）

## Slide 72: 5.2.2 存储器与CPU的连接
CPU和主存之间的两种通信方式
异步方式过程(需握手信号)
  读操作
    CPU送地址到地址线，主存进行地址译码
    CPU发读命令，然后等待存储器发回“完成”信号
    主存收到读命令后开始读数，完成后发“完成”信号给CPU
    CPU接收到“完成”信号，从数据线取数
写操作过程类似

## Slide 73: 5.2.2 存储器与CPU的连接
CPU和主存之间的两种通信方式
同步方式的特点
  CPU和主存由统一时钟信号控制，无需应答信号
  主存总是在确定的时间内准备好数据
  CPU送出地址和读命令后，总是在确定的时间取数据
  存储器芯片必须支持同步方式

## Slide 74: 5.2.2 存储器与CPU的连接
存储器芯片和CPU的连接举例
主存空间的划分
  主存空间包括ROM和RAM区
    ROM区用来存放系统程序、标准子程序等，选ROM芯片构造；
    RAM区用来存放用户程序，选RAM芯片构造
  选择存储芯片的类型和数量时，须先确定ROM区和RAM区的地址范围

## Slide 75: 5.2.2 存储器与CPU的连接
  例：设CPU有16根地址线，8根数据线，并用MREQ作访存控制信号，用WR作读/写控制信号；
  现有下列存储芯片：1K × 4位RAM、 4K × 8位RAM、 8K × 8位RAM， 2K × 8位ROM、 4K × 8位ROM、 8K × 8位ROM及
  (3-8译码器)和各种门电路；
  要求主存地址空间满足如下条件：7000H～77FFH为系统程序区； 7800H～7BFFH为用户程序区；
  试合理选择上述存储芯片，并画出CPU与存储器的连接图。
存储器芯片和CPU的连接举例

## Slide 76: 5.2.2 存储器与CPU的连接
  例：设CPU有16根地址线，8根数据线，并用MREQ作访存控制信号，用WR作读/写控制信号；
  现有下列存储芯片：1K × 4位RAM、 4K × 8位RAM、 8K × 8位RAM， 2K × 8位ROM、 4K × 8位ROM、 8K × 8位ROM及74LS138(3-8译码器)和各种门电路；
  要求主存地址空间满足如下条件：7000H～77FFH为系统程序区； 7800H～7BFFH为用户程序区；
  试合理选择上述存储芯片，并画出CPU与存储器的连接图。
解题思路？
存储器芯片和CPU的连接举例

## Slide 78: 5.2.2 存储器与CPU的连接
存储器芯片和CPU的连接举例
(1) 写出对应的二进制地址码，确定总容量
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
7000H
～
77FFH
系统程序区和用户程序区的空间大小分别为多少？
7800H
～
7BFFH

## Slide 79: 5.2.2 存储器与CPU的连接
存储器芯片和CPU的连接举例
(1) 写出对应的二进制地址码，确定总容量
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
(2) 确定芯片的类型及数量
ROM
RAM

## Slide 80: 5.2.2 存储器与CPU的连接
存储器芯片和CPU的连接举例
(1) 写出对应的二进制地址码，确定总容量
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
(2) 确定芯片的类型及数量
ROM
RAM
2片1K×4位
1片 2K×8位
现有下列存储芯片：
1K × 4位RAM;
4K × 8位RAM;
8K × 8位RAM;
2K × 8位ROM;
4K × 8位ROM;
8K × 8位ROM

## Slide 81: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR

## Slide 82: 5.2.2 存储器与CPU的连接
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
ROM
(3) 分配地址线
地址线和存储芯片怎么连接？
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
2片RAM
1K×4位

## Slide 83: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
PD/Progr
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…

## Slide 84: 5.2.2 存储器与CPU的连接
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
ROM
(3) 分配地址线
地址线和存储芯片怎么连接？
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
2片RAM
1K×4位
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线

## Slide 85: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
PD/Progr
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…

## Slide 86: 5.2.2 存储器与CPU的连接
(3) 分配地址线
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1片ROM
2K×8位
2片RAM
1K×4位
74LS138输出Y6有效
C
B
A
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
74LS138输出Y7有效

## Slide 88: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
PD/Progr
Y7
Y6
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…
(5)
画
出
CPU
与
存
储
器
的
连
接
图

## Slide 89: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
PD/Progr
Y7
Y6
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…
(5)
画
出
CPU
与
存
储
器
的
连
接
图
74LS138
G1G2AG2B
＝1 0 0

## Slide 90: 5.2.2 存储器与CPU的连接
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1片ROM
2K×8位
2片RAM
1K×4位
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
74LS138
G1G2AG2B
＝1 0 0
CPU用MREQ作访存控制信号

## Slide 91: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
PD/Progr
Y7
Y6
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 92: 5.2.2 存储器与CPU的连接
A15A14A13 A12 A11 A10 A9 … A7 … A4 A3 … A0
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1片ROM
2K×8位
2片RAM
1K×4位
(4) 确定片选信号
当CPU的地址A10为“1 ”时，会怎样？
G2A G1 C B A

## Slide 93: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y7
Y6
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…
(5)
画
出
CPU
与
存
储
器
的
连
接
图

## Slide 94: 5.2.2 存储器与CPU的连接
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y7
Y6
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…
(5)
画
出
CPU
与
存
储
器
的
连
接
图
CPU与存储器的连接：
分析对应的二进制地址码，确定总容量
确定芯片的类型及数量
分配地址线
确定片选信号

## Slide 95: 补充题
1. 假定8位计算机具有24 位地址A23-A0，按其最大寻址能力配置主存储器，采用字节编址方式，请回答下列问题：
    存储器的容量是多少？
    如果用2M×1 位的存储器芯片构造该存储器，共需多少个芯片？
    该存储器需要多少个片选信号？用哪几位地址信号生成这些片选信号？
2、某CPU地址线A15～A0，数据线D7～D0，WR为读/写信号，MREQ为访存请求信号。0000H～3FFFH为系统程序区，4000H～FFFFH为用户程序区。请用8K×4位ROM芯片和16K×8位RAM芯片构成该存储器，要求说明地址译码方案，并画出ROM芯片、RAM芯片与CPU的连接。

## Slide 96
谢 谢！