## Slide 1
计算机组成原理
周知
zhouzhi9@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第五章 存储器层次结构（四）

## Slide 2
上讲回顾
回顾内容
  5.3 高速缓冲存储器
    什么是程序访问的局部性
    具有Cache机制的CPU的基本访存过程
    Cache和主存之间的映射方式

## Slide 3: 回顾——5.3.1 程序访问局部性
  在较短时间间隔内，程序产生的地址/所访问数据往往集中在存储器的一个很小范围内
什么是程序访问局部性？
时间局部性(Temporal Locality) ：刚被访问过的存储单元很可能不久又被访问
空间局部性 (Spatial Locality) ：刚被访问过的存储单元的邻近单元很可能不久被访问
让最近被访问过的信息保留在靠近CPU的存储器中
将刚被访问过的存储单元的邻近单元调到靠近CPU的存储器中

## Slide 4: 回顾——Cache－主存层次的平均访问时间
命中（Hit）：要访问的信息在Cache中
  Hit Rate(命中率 p )： 在Cache中的概率
  Hit Time (命中时间 Tc) ：访问Cache所需时间，包括：判断时间 + Cache访问
失效（Miss）：要访问的信息不在Cache中
  Miss Rate (失靶率/失效率 1－p) = 1 - (Hit Rate)
  Miss Penalty (失效损失 Tm)：从主存将一块信息替换到Cache所需时间，包括访问主存块，向上逐层传输块直至将数据块放入发生缺失的那一层所需时间。
平均访问时间 = p× Tc+ (1-p) ×(Tm+Tc)=Tc+ (1-p) ×Tm
提高平均访问速度，必须提高命中率！
命中时间<<失效损失

## Slide 5: 回顾——5.3.2 Cache(高速缓存)是什么样的？
Cache结构
Cache是小容量、高速缓冲存储器，由SRAM组成
Cache直接制作在CPU芯片内，速度几乎与CPU一样快
一般将Cache和主存的存储空间都划分为若干大小相同的块（主存中称为：块Block、Cache中称为：行line）
主存块和Cache之间如何映射?
给出的主存地址怎么样转换为Cache地址？
写数据时，怎样保证Cache和MM一致性？
Cache已满时，怎么办？
实现Cache机制需要解决的问题

## Slide 6
5.3.5 Cache的一致性问题

## Slide 7: 5.3.5 Cache的一致性问题
Cache的一致性问题指什么？
Cache中的内容是主存的副本
情况1：当Cache中的内容进行更新时，而没有改变主存中的相应内容时，Cache和主存之间产生了不一致(inconsistent)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
14
Cache存储器
主存储器
写数据

## Slide 8: 5.3.5 Cache的一致性问题
Cache的一致性问题指什么？
情况2：当多个设备都允许访问主存时
例：I/O设备可通过DMA 方式直接读写内存时，如果Cache中的内容被修改，则I/O设备读出的对应主存单元的内容无效；若I/O设备修改了主存单元的内容，则对应Cache行中的内容无效。
情况3：当多个CPU都有各自私有的Cache并且共享主存时
例：某个CPU修改了自身Cache中的内容，则对应的主存单元和其他CPU中对应的Cache行的内容都要变为无效。

## Slide 9: 5.3.5 Cache的一致性问题
I/O devices
Memory
P
1
$
$
$
P
2
P
3
5
u
= ?
4
u
= ?
u
:5
1
u
:5
2
u
:5
3
u
= 7
P3私有Cache中的块u被更新后，各处理器读到的是不同的u值
处理器私有Cache出现的问题
  同一变量拷贝可能出现在多个处理器私有Cache中
  某处理器写操作可能对其它处理器是不可见的
程序不能容忍这样的错误， 但这种现象却很常见!

## Slide 10: 5.3.5 Cache的一致性问题
需要研究Cache写机制
如何保持Cache一致性呢？
Write Through (写直达、写通过、直写)
Write Back (写回、一次性写、回写)

## Slide 11: 5.3.5 Cache的一致性问题
Cache的写机制：Write Through (写直达、写通过、直写)
当一个写操作产生时，新值同时写到Cache和主存的块中
写直达会带来什么影响?
Memory is too slow(>100Cycles)
10%的存数指令会使CPI增加到：1.0+100×10%=11
在Cache和主存之间使用写缓冲(Write Buffer)
  当一个数据等待被写入主存时，先将其存入写缓冲；
  在把数据写入Cache和写缓冲后，处理器继续执行命令；
  当写主存操作结束后，写缓冲里的数据释放
同步更新！

## Slide 12: 5.3.5 Cache的一致性问题
Cache的写机制：Write Back (写回、一次性写、回写)
当一个写操作产生时，新值仅被写到Cache中，而不被写入主存
写回方式会带来什么影响?
  大大降低主存带宽需求，提高系统性能，控制可能很复杂
  每个Cache行都设置一个修改位 (“dirty bit-脏位”) ，如果对应Cache行中的主存块被修改，就同时置修改位为“1”，如果修改位为“0”，则说明对应主存块没有被修改过
  只有当修改位为“1”的块从cache中替换出去时，才把它写回主存
没有同步更新！

## Slide 13: 5.3.5 Cache的一致性问题
如何保持Cache一致性呢？
写命中(Write Hit)
要写的单元已经在Cache中
写不命中(Write Miss)
要写的单元不在Cache中
Write Through
(写通过、写直达、直写)
Write Back
(一次性写、写回、回写)
Allocate-on-miss (写分配)
No-allocate-on-write (写不分配)

## Slide 14
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 15: 5.3.6 Cache替换算法
Cache行数<<主存块数；
主存块和Cache行：多对1；
当一个新的主存块需要复制到Cache中时，如果Cache中的对应行已经全部被占满，怎么办？
什么时候需要进行Cache替换？
选择淘汰掉一个
Cache行中的块

## Slide 16
例：某Cache采用二路组相联映射，其数据区容量为16块。假定第0组的两个行分别存放了主存第0块和第8块，此时需调入主存第16块，根据映射关系，它只能放到Cache的第0组。第0组中必须调出一块，如何选择调出哪一块？
什么时候需要进行Cache替换？
淘汰策略问题/替换算法
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 17
直接映射（Direct Mapped）Cache
  映射唯一，无条件用新信息替换老信息
N路组相联（N-way Set Associative）Cache
  每个主存数据有N个Cache行可选择，需考虑替换哪一行
全相联（Fully Associative）Cache
  每个主存数据可存放到Cache任意行中，需考虑替换哪一行
常用替换算法：
先进先出FIFO、最近最少用LRU、最不经常使用LFU、随机替换
什么时候需要进行Cache替换？
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 18
先进先出（First In First Out，FIFO）算法
基本思想：总是把最先进入的那一块替换掉
例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一访存序列，考察3行/组、 4行/组的情况。
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2*
1
3*
4*
5
1*
1*
2
3
5
5*
2*
3
4
访问序列：1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
2
3
1
2
2
5
1*
2
5
5*
3
4
√ √ √
3行/组
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2
4
3
1*
5
1
2*
3*
1
5*
4
2
1*
2
2
3
2
3
3
5
1
2
5
4
5
2*
√ √
1*
2
1*
4*
3
3
3
4行/组
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 19
先进先出FIFO算法
基本思想：总是把最先进入的那一块替换掉
例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一访存序列，考察3行/组、 4行/组的情况。
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2*
1
3*
4*
5
1*
1*
2
3
5
5*
2*
3
4
访问序列：1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
2
3
1
2
2
5
1*
2
5
5*
3
4
√ √ √
3行/组
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2
4
3
1*
5
1
2*
3*
1
5*
4
2
1*
2
2
3
2
3
3
5
1
2
5
4
5
2*
√ √
1*
2
1*
4*
3
3
3
4行/组
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 20
最近最少使用（Least Recently Used，LRU）算法
基本思想：总是把最近最少用的那一块淘汰掉，利用时间局部性
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流，考察3行/组、 4行/组、 5行/组的情况。
3
1
2
2
1
1
3
1
4
3
3
3
2
5
2
2
4
2
3
4
1
3
2
2
2
1
4
1
5
1
5
2
5
4
3
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
4
4
1
4
5
1
2
3
1
3
4
5
1
3行/组
4行/组
5行/组
访问序列：1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
LRU算法的命中率随组中行数的增大而提高
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 21
当分块局部化范围(即：某段时间集中访问的存储区)超过了Cache存储容量时，命中率会变得很低。极端情况下，假设地址流是1,2,3,4,1,2,3,4,1,……，而Cache每组只有3行，那么，不管是FIFO，还是LRU算法，其命中率都为0。这种现象称为抖动(Thrashing / PingPong)
LRU算法具体实现：通过给每个Cache行设定一个计数器，根据计数值来记录这些主存块的使用情况。这个计数值称为LRU位
最近最少使用LRU算法
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 22
计数器变化规则
  每组4行时，计数器设2位。计数值越小，则说明越被常用
  命中时，被访问行的计数器置0，其他行计数器加1，其余不变
  未命中且该组未满时，新行计数器置为0，其余全加1
  未命中且该组已满时，计数值最大的那一行中的主存块被淘汰，新行计数器置为0，其余加1
5
4
3
2
0
3
2
1
1
2
4
3
3
2
0
1
1
2
5
3
2
1
3
0
1
2
5
4
1
0
2
3
1
2
5
4
0
2
1
3
1
2
5
4
2
1
0
3
1
2
3
4
1
0
3
2
1
2
3
4
0
3
2
1
1
2
3
4
3
2
1
0
1
2
3
2
1
0
1
2
1
0
1
0
注：表中蓝色表示计数器的值，红色表示Cache中存放的数据
最不经常使用LFU算法
访问序列：1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 23
随机（Random）替换算法
基本思想：随机地从候选的槽中选取一个淘汰，与使用情况无关
模拟试验表明，随机替换算法在性能上只稍逊于LRU算法，而且代价低！
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 24
字号
标志位
组号
6
4
5
答：假定主存按字编址，每字为16位。
Cache：4K字=64*64字/行＝16组 × 4行 / 组 × 64 字 / 行
主存：32K字=512块 × 64字 / 块 = = 25 ×24块× 64字 / 块
主存地址划分为：
1、试分析Cache的结构和主存地址的划分
例：假定计算机系统有一个容量为32K×16位的主存，且有一个4K字的4路组相联Cache，主存和Cache之间的数据交换块的大小为64字。
5.3.6 Cache替换算法

## Slide 25: 5.3.6 Cache替换算法
例：假定计算机系统有一个容量为32K×16位的主存，且有一个4K字的4路组相联Cache，主存和Cache之间的数据交换块的大小为64字。
答：处理器顺序地从存储单元0、1、…、4351中取数
4352/64=68，
处理器的访问过程是对前68块连续访问10次
设Cache开始为空，处理器顺序地从存储单元0、1、…、4351中取数，一共重复10次。Cache比主存快10倍，设采用LRU策略。
2、分析：采用Cache后速度提高了多少？

## Slide 26: 5.3.6 Cache替换算法
LRU算法分析：
第一次循环：对于每一块只有第一字未命中，其余都命中，缺失68次。
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
处理器的访问过程是对前68块连续访问10次
0/64
1/65
2/66
3/67
4
……
……
15
16/
17
18
19
20
……
……
31
32
33
34
35
36
……
……
47
48
49
50
51
52
……
……
63

## Slide 27: 5.3.6 Cache替换算法
LRU算法分析：
第一次循环：对于每一块只有第一字未命中，其余都命中，缺失68次。
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
处理器的访问过程是对前68块连续访问10次
0/64
1/65
2/66
3/67
4
……
……
15
16/0
17
18
19
20
……
……
31
32
33
34
35
36
……
……
47
48
49
50
51
52
……
……
63

## Slide 28: 5.3.6 Cache替换算法
LRU算法分析：
第一次循环：对于每一块只有第一字未命中，其余都命中，缺失68次。
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
0/64
1/65
2/66
3/67
4
……
……
15
16/0
17/1
18/2
19/3
20
……
……
31
32
33
34
35
36
……
……
47
48
49
50
51
52
……
……
63

## Slide 29: 5.3.6 Cache替换算法
LRU算法分析：
第一次循环：对于每一块只有第一字未命中，其余都命中，缺失68次。
后9次循环：有20块的第一字未命中，其余都命中。
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
0/64/48
1/65/49
2/66/50
3/67/51
4
……
……
15
16/0/64
17/1/65
18/2/66
19/3/67
20
……
……
31
32/16
33/17
34/18
35/19
36
……
……
47
48/32
49/33
50/34
51/35
52
……
……
63

## Slide 30: 5.3.6 Cache替换算法
LRU算法分析：
第一次循环：对于每一块只有第一字未命中，其余都命中，缺失68次。
后9次循环：有20块的第一字未命中，其余都命中。
命中率p： (43520−68−9×20)/43520=99.43%
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
0/64/48
1/65/49
2/66/50
3/67/51
4
……
……
15
16/0/64
17/1/65
18/2/66
19/3/67
20
……
……
31
32/16
33/17
34/18
35/19
36
……
……
47
48/32
49/33
50/34
51/35
52
……
……
63
速度提高：tm/ta=tm/(ptc+(1−p)tm)=10/(p+10×(1−p))=9.5倍

## Slide 31
5.3.7 多级Cache

## Slide 32: 5.3.7 多级Cache
一个典型的多级cache组织结构
多级Cache系统成为主流：在Cache-Memory 系统中使用更多的层次结构，以掩盖CPU访存延迟，提高处理器的执行效率

## Slide 33: 5.3.7 多级Cache
多Cache系统设计的主要考虑因素：
  (1) 单级/多级
  片内(On-chip)Cache：将Cache和CPU作在一个芯片上
  外部(Off-chip)Cache：不做在CPU内而是独立设置一个Cache
  单级Cache：只用一个片内Cache
  多级Cache：同时使用L1 、L2 Cache，有些系统还有L3 Cache
  L1 Cache更靠近CPU，其速度比L2快，其容量比L2小

## Slide 34: 5.3.7 多级Cache
多Cache系统设计的主要考虑因素：
  (2) 联合/分立
  分立：数据和指令分开存放在各自的数据和指令Cache中
  联合：数据和指令都放在一个Cache中
  一般L1 Cache都是分立Cache，为什么？
  L1 Cache的命中时间比命中率更重要！减少命中时间以获得较短的时钟周期
  一般L2 Cache都是联合Cache，为什么？
  L2 Cache的命中率比命中时间更重要！降低缺失率以减少访问主存缺失损失

## Slide 35: 5.3.7 多级Cache
  两级Cache 系统的缺失损失(Miss Penalty)分析：
  若L2 Cache包含所请求信息，则缺失损失为L2 Cache的访问时间
  否则要访问主存，并同时取到L1 Cache和L2 Cache(缺失损失更大)

## Slide 36: 5.3.7 多级Cache
例：某处理器的CPI为1（如果所有访问能在L1 Cache命中），时钟频率为5GHz。假设访问一次主存的时间为100ns(包括所有的缺失处理)，设平均每条指令在L1 Cache中的缺失率为2%；如果增加一个L2 Cache，访问时间为5ns，而且容量大到使L2 Cache缺失率减为0.5%，问处理器速率提高了多少？
  解：如果只有一级Cache，则缺失只有一种：
  L1缺失(访问主存)，其缺失损失为：100ns×5GHz=500个时钟周期
  总的CPI = CPI +每条指令中存储器停顿的时钟周期
  = 1+ 500×2% = 11.0

## Slide 37: 5.3.7 多级Cache
例：某处理器的CPI为1（如果所有访问能在L1 Cache命中），时钟频率为5GHz。假设访问一次主存的时间为100ns(包括所有的缺失处理)，设平均每条指令在L1 Cache中的缺失率为2%；如果增加一个L2 Cache，访问时间为5ns，而且容量大到使L2 Cache缺失率减为0.5%，问处理器速率提高了多少？
  解：如果只有一级Cache，则缺失只有一种：
  L1缺失(访问主存)，其缺失损失为：100ns×5GHz=500个时钟周期
  总的CPI = CPI +每条指令中存储器停顿的时钟周期
  = 1+ 500×2% = 11.0
  如果有二级Cache，则有两种缺失：
  L1缺失(访问L2Cache)：5ns×5GHz = 25个时钟周期
  L2缺失(访问主存)：100ns×5GHz=500个时钟周期
  总的CPI = CPI + 每条指令的一级停顿时钟周期+二级停顿的时钟周期
  = 1+ 25×2% + 500×0.5% = 4.0
  因此，二者的性能比为11.0/4.0=2.8倍

## Slide 38: 5.3.7 多级Cache

## Slide 39: 5.3.7 多级Cache
缓存技术的应用很广泛
缓存技术的基本思想
充分利用程序访问的局部性特点，将大容量、慢速存储器中当前刚用过的局部数据复制或暂存在小容量、快速存储器中，提高计算机系统访问效率

## Slide 40: 实例：Pentium 4的cache存储器
Pentium 4中有3个cache存储器，分成：
  一级缓存(L1 cache)
    数据缓存(L1数据cache)，容量为8KB
    指令缓存(L1指令cache) ，容量为8KB
  二级缓存(L2 cache)，容量为256 KB～2MB
L2
cache
(48GB/s)
L1数据cache(8KB)
L1指令cache(8KB)
及指令预取部件
前端
总线
256位，时钟频率
64位,时钟频率
总线
接口部件
预取
控制逻辑

## Slide 41
谢 谢！